РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

Техническое задание (описание объекта закупки)

Выполнение генеральной подрядной организацией строительно-монтажных работ с поставкой оборудования и пусконаладочных работ по строительству объекта: «Группа многоквартирных жилых домов   на территории, ограниченной улицами Геологов, Кузнецовский Затон, Геофизиков, Испытателей в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Жилой дом литер 33/40 (Корректировка 2)

| № п/п | Объем оказываемых услуг, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение генеральной подрядной организацией строительно-монтажных работ с поставкой оборудования и пусконаладочных работ по строительству объекта: «Группа многоквартирных жилых домов на территории, ограниченной улицами Геологов, Кузнецовский Затон, Геофизиков, Испытателей в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» Жилой дом литер 33/40 (Корректировка 2) (см. приложение №1 к Техническому заданию) | 262 710 060,00 руб. |

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него материалов и Работ составляет 5 лет с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Гарантийный срок оборудования согласно сроку, заявленному заводом-изготовителем.

(!) В случае, если в техническом задании, в приложении к техническому заданию применяются указания на товарные знаки, определенную марку или страну изготовления, то такие материалы/оборудования могут быть заменены на эквивалент, по техническим характеристикам не уступающим указанный.

Приложение №1 к Техническому заданию

(описание объекта закупки)

Объем выполняемых работ, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

Выполнение генеральной подрядной организацией строительно-монтажных работ с поставкой оборудования и пусконаладочных работ по строительству объекта: «Группа многоквартирных жилых домов   на территории, ограниченной улицами Геологов, Кузнецовский Затон, Геофизиков, Испытателей в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

Жилой дом литер 33/40 (корректировка 2).

Выполнить в соответствии с проектной документацией шифр 155/ПР-18-33/40 строительство жилого дома на территории, ограниченной улицами Геологов, Кузнецовский Затон, Геофизиков, Испытателей в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Провести работы по монтажу систем отопления и вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, канализации, в том числе ливневой, электроснабжения, домофонизации, пожарной сигнализации, монтажу лифтов, слаботочных систем, строительству крышной котельной, чистовая отделка МОП, черновая отделка квартир, выполнению благоустройства, установка МАФ, наружное освещение.

Выполнение всех работ проводится на основании проектной документации (РД), разработанной ООО ГК «Георекон».

Проектной документацией предусмотрено строительство:

Литер 33/40

- Количество подъездов - 2

- Количество этажей – 9,9,1

- Количество подземных этажей 1,1,0

- Этажность – 8;

- Количество квартир -139 шт.;

- Общая площадь квартир – 6 169,84 кв.м.;

- Общая площадь зданий – 8 826,98 кв.м.;

- Общая площадь встроенно-пристроенных помещений- 431,89 кв.м.;

- Местом проведения работ по настоящему Контракту является строительная площадка (земельный участок) с кадастровым номером 02:55:011107:3618, общей площадью 15978,00 кв.м.

Результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно- экологических изысканий соответствуют требованиям нормативных, технических документов.

Характеристика СМР:

Проектируемые жилые дома представляет собой 8-ми этажные, 2-х секционные здания с 1-этажным пристроем между ними. Форма зданий в плане – прямоугольная. В подвале зданий расположены технические помещения инженерного обеспечения. На первом этаже - вход в жилую часть, комната уборочного инвентаря, электрощитовая, жилые квартиры. На этажах со 2-го по 8-ый расположены квартиры. Высота этажа – 2,8 м. от пола до пола, высота 8 этажа - 2,8 м. от пола до потолка. Кровля плоская, не эксплуатируемая, на кровле расположены котельная и венткамера. Входы в здание расположены на уровне первого этажа.

Конструктивная схема жилых 8-ми этажных домов - бескаркасное здание с несущими кирпичными продольными стенами, с жесткой конструктивной схемой. Шаг поперечных стен 7,6 ..7,9 м

Фундамент - монолитный железобетонный ростверк на свайном основании из бетона класса В25, W6, F75, армированный стержневой горячекатаной арматурой класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 и класса А-240 ГОСТ 5781-82*.

Стены техподполья из блоков ФБС-т по ГОСТ 379-2015  марки М200, М125, М100 на цементном растворе М100, М75. В местах пересечения стен предусмотрены связевые сетки.

Перекрытия – сборные железобетонные плиты толщиной 220 мм по серии ИЖ 849, ИЖ 864.

Предусмотрена оклеечная гидроизоляция из материала "Унифлекс" по ТУ 5774-001-17925162-99.

Стены выполнены из силикатного кирпича по ГОСТ 379-2015 марки М200, М125, М100 на цементно-песчаном растворе марки М100, М75. Стены и простенки армированы сеткой в соответствии с выполненным расчетом.

Наружные стены выполнить с утеплением и отделкой системами вентилируемого и штукатурного фасада.

Перегородки из силикатного кирпича по ГОСТ 379-2015 и керамического по ГОСТ 530-2012 (в санузлах) марки М100 на цементно-песчаном растворе марки М75.

Утепление совмещенного покрытия утеплителем полистиролпенобетон ТУ 5745-161-01266763-2012 (p=175 кг/м.куб), толщина δ3=0.28м.

Утепление перекрытия над техподпольем -  экструдированный пенополистирол "XPS CARBON PROF 300 RF" (или эквивалент) толщиной 40 мм с R0=1,48 м2 (С/Вт (R0Тр=1,46).

Утепление наружных стен минераловатным утеплителем «Техновент стандарт» фирмы Технониколь толщиной 150 мм. Утепление наружных стен и стен лоджий минераловатным утеплителем «Технофас» фирмы Технониколь толщиной 130 мм (или эквивалент).

Лестницы - сборные железобетонные марши по сер 1.151.1-6 с опиранием на сборные железобетонные площадки по сер.1.152.1-8.

Соединения арматуры в ростверке приняты сварными.

Окна – из ПВХ белого цвета, однокамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом.

Отделка квартир – черновая, согласно ведомости отделки.

Отделка МОП - чистовая, в соответствии с дизайн-проектом.

Вокруг здания в соответствие с разделом "ГП" проекта выполнить водонепроницаемую отмостку шириной 1,5 м из асфальтобетона толщиной 50 мм по щебеночной подготовке толщиной 150 мм c уклоном не менее 0.03. Превышение бровки отмостки над планировкой должно быть не менее 50 мм.

Выполнить гидроизоляцию стен подвала материалом "Унифлекс" по ТУ 5774-001-17925162-99.

Крыша - плоская с покрытием материалом "Унифлекс" по ТУ 5774-001-17925162-99.

Все используемые при строительстве материалы и изделия, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь необходимые государственные, строительные, пожарные, санитарно-эпидемиологические (гигиенические) сертификаты (заключения, декларации) соответствия российским нормам, стандартам и регламентам. В предписанных законодательством и нормативами случаях материалы и изделия должны иметь технические свидетельства и технические оценки о пригодности продукции. В частности, должна быть подтверждена возможность использования материала в зданиях принятого для них назначения. Используемые материалы должны соответствовать указанным в проекте ГОСТ или ТУ.

Все используемые материалы и изделия должны применяться и устанавливаться в соответствии с техническими требованиями, правилами и инструкциями производителя данных материалов и изделий. Следует учитывать температурный диапазон возможной установки материалов и изделий.

По проекту ввод хозяйственно-питьевого водопровода в жилой дом осуществляется в помещение узла ввода. На вводе в жилой дом предусмотрена установка общего водомерного узла со счетчиком СКБи-40 с импульсным выходом. Подача холодной воды предусмотрена с нижней разводкой.

Система водоснабжения оснащена счетчиками холодной и горячей воды, магнитными фильтрами, регуляторами давления и обратными клапанами.

В каждой квартире предусмотрен отдельный кран, для присоединения шланга в целях возможности его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии.

Согласно п.4.1.5 СП 30.13330.2012 для 8-ми этажного жилого дома система внутреннего противопожарного водопровода не предусматривается. Пожаротушение крышной котельной осуществляется «сухотрубом» d76х3 с выводом на кровлю соединительных головок для присоединения пожарной техники.

Сети холодного и горячего водоснабжения приняты к прокладке из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* Ø15...80мм, разводка сетей по квартире - из полипропиленовых труб.

Магистрали, стояки и подводки к стоякам систем холодного и горячего водоснабжения, покрываются тепловой изоляцией и изоляцией от конденсации влаги К-FLEX ЭКО.

Для учёта расхода воды на вводе в здание предусматривается установка водомерного узла с водосчётчиком СКБи-40 с импульсным выходом и фильтром магнитным, который рассчитан на пропуск расхода холодной воды для  секций А,Б  с учетом  приготовления горячей воды в крышной котельной.
Поквартирный учет расхода воды осуществляется водосчетчиками Ду-15мм марки “Бетар” (или эквивалент).

Трубопроводы горячей воды предназначены для подачи горячей воды на хоз.- питьевые нужды жителей дома. Трубопровод циркуляционный предназначен для поддержания температуры горячей воды в системе. Источником горячей воды и горячей воды на циркуляцию служит крышная котельная.

Сточные воды от здания самотеком отводятся в проектируемые наружные сети бытовой канализации с подключением в ранее запроектированный канализационный коллектор. Канализация бытовая предназначена для отведения самотеком бытовых стоков от санитарных приборов жилого дома в одноименную дворовую сеть.

Удаление аварийных стоков от технологического оборудования крышной котельной предусматривается отдельным выпуском в проектируемый колодец расхолаживания стоков и далее в проектируемые наружные сети ливневой канализации.

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания предусматривается системой внутренних водостоков в проектируемую наружную сеть ливневой канализации и далее через локальные очистные сооружения в уличный коллектор ливневой канализации.

Сети канализации приняты к прокладке - из канализационных полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689.2-89 Ø50, 100мм. Сети по подвалу и выпуски - из канализационных труб ПВХ по ТУ 2248-002-96467180-2008 Ø50, 100мм.

Сеть канализации удаления аварийных стоков от технологического оборудования крышной котельной принята к прокладке из чугунных труб по ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм.

Напорная сеть канализации предусмотрена из стальных водогазопроводных "черных" труб Ø32мм по  ГОСТ 3262-75.  Трубы окрашиваются эмалью ПФ-133 ГОСТ 926-82 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

Места прохода стояков и опусков канализации через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия. Участок стояка выше перекрытия на 8-10см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2-3см.

Для предотвращения распространения в случае пожара высокой температуры, открытого пламени, дыма, а также отравляющих веществ, образующихся в результате горения различных материалов, через узлы пересечения горизонтальных ограждающих конструкций на канализационных стояках из полимерных материалов предусматривается монтаж противопожарных муфт со вспучивающим огнезащитным составом

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники жилого дома в основном относятся к потребителям II категории, за исключением аварийного освещения, противопожарного оборудования, лифтов, оборудования ИТП, системы безопасности которые относятся к потребителям I категории (согласно СП 256.1325800.2016 табл. 6.1).

Для электроснабжения электропотребителей жилого дома проектом предусмотрена установка в электрощитовых 3-х ВРУ (для каждой секции):

1 - для электроснабжения электропотребителей квартир;

2 - для электроснабжения противопожарного оборудования жилого дома, в том числе аварийного освещения;

3 - для электроснабжения рабочего освещения жилого дома, лифта и иных потребителей жилого дома;

В соответствии с типом электропотребителей схема ВРУ предусмотрена с АВР.

Для электроснабжения оборудования крышной котельной предусмотрена прокладка 2-х кабельных линий до ВРУ котельной. Электроснабжение котельной предусмотрено из-под вводных зажимов ВРУ Основными потребителями электрической энергии жилого дома являются:

- электроприемники квартир; общее кол-во квартир 160.

- лифты – Ру=16 кВт; коэффициент спроса 0,8 согласно СП 256.1325800.2016 табл. 7.4.

- освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также слаботочные устройства и мелкое силовое оборудование (щитки противопожарных устройств, автоматики, учета тепла и т.п., зачистные устройства мусоропроводов, повысительная насосная

Вертикальная прокладка кабелей связи производится скрыто в винипластовых трубах диам. 50мм. Одна труба предназначена для сети телефонизации и домофона. Одна труба предназначена для сети телевидения. Для последующей прокладки сетей интернет провайдеров услуг связи предусмотреть четыре трубы диам. 50мм (4 провайдера услуг связи).

Горизонтальная разводка выполнена в ПНД трубах (с зондом для протяжки) в заливке пола от этажного щита до квартирной ниши.

В прихожей квартир оборудовать ниши распределения слаботочных сетей, с последующей установкой монтажной коробки.

Шкафы этажные распределительные слаботочные установлены в нишах на этажах.

Внутреннее теплоснабжение предусмотрен от крышной котельной. В квартирах предусмотрен учет и регулирование расхода теплоты для каждой квартиры.

В здании приняты водяные двухтрубные системы отопления с горизонтальной разводкой по этажам и верхней разводкой магистралей.

В системах отопления предусмотрено автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов при помощи автоматических терморегуляторов. Для обеспечения тепловой и гидравлической устойчивости системы отопления оборудованы запорной и балансировочной арматурой.

В поквартирных системах отопления приборы учета расхода теплоты, регулирующая и запорная арматура для каждой квартиры размещены в специальных шкафах на обслуживаемых этажах, обеспечивая свободный доступ к ним технического персонала.

Трубопроводы систем внутреннего теплоснабжения предусмотрены из стальных водогазопроводных легких по ГОСТ 3262-75* (Ду≤50мм), стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 (Ду>50мм) и полимерных из сшитого полиэтилена труб. На трубопроводах из металлических труб предусмотрена компенсация тепловых удлинений. Прокладка трубопроводов из полимерных труб предусмотрена скрытой в полу (в гофротрубе) с установкой люков в местах расположения разборных соединений и арматуры. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Заделка зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций предусмотрена негорючими материалами, обеспечивающая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций. В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы. Отопительные приборы на лестничных клетках размещены на нижнем этаже.

Вентиляция помещений жилой части - приточно-вытяжная с естественным побуждением за счет организованного притока наружного воздуха через приточные клапаны Air-Box Comfort, установленные в окнах, и организованного отвода воздуха через кирпичные вентканалы с установкой регулируемых вентиляционных решеток. На последних этажах предусмотрены вытяжные осевые энергосберегающие вентиляторы с низким уровнем шума. Воздухообмен в помещениях жилой части принят в соответствии с таблицей 9.1 СП 54.13330.2011.

Описание объекта закупки и характеристика объема выполняемых работ отражены в проекте контракта, технической части конкурсной документации, проектной документации.

ПЕРЕЧЕНЬ

проектной документации по объекту:

«Группа многоквартирных жилых домов   на территории, ограниченной улицами Геологов, Кузнецовский Затон, Геофизиков, Испытателей в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» Жилой дом литер 33/40 (Корректировка 2).

| Номер тома | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 | 155/ПР-18-33/40-ПЗ | Пояснительная записка | ООО ГК «Георекон» |
| 2 | 343/18/155/ПР-18-33/40-ПЗУ | Схема планировочной организации земельного участка | ООО Архитектурное бюро «А4» |
| 3 | 343/18/155/ПР-18-33/40-АР | Архитектурные решения | ООО Архитектурное бюро «А4» |
| 4.1 | 343/18/155/ПР- 18-33/40-КР1 | Объемно-планировочные решения | ООО Архитектурное бюро «А4» |
| 4.2 | 155/ПР-18-33/40-КР2 | Конструктивные решения | ООО ГК «Георекон» |
| Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |
| 5.1 | 278/2018/155/ПР-18-33/40-ИОС1 | Система внутреннего электроснабжения | ООО «ИЦ» ЭлПро» |
| 5.2 | 343/18/155/ПР-18-33/40-ИОС2 | Система водоснабжения | ООО Архитектурное бюро «А4» |
| 5.3 | 343/18/155/ПР-18-33/40-ИОСЗ | Система водоотведения | ООО Архитектурное бюро «А4» |
| 5.4 | 155/ПР-18-33/40-ИОС4 | Отопление и вентиляция | ООО ГК «Георекон» |
| 5.5 | 278/2018/155/ПР-18-33/40-ИОС5 | Внутренние системы связи | ООО «ИЦ «ЭлПро» |
| 5.6 | 155/ПР-18-33/40-ИОС6 | Технологические решения | ООО ГК «Георекон» |
| 6 | 155/ПР-18-33/40-ПОС | Проект организации строительства | ООО ГК «Георекон» |
| 7 | 278/2018/155/ПР-18-33/40-ООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | ООО «ИЦ «ЭлПро» |
| 8 | 155/ПР-18-33/40-ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | ООО ГК «Георекон» |
| 9 | 343/18/155/ПР-18-33/40 ОДИ | Мероприятия по обеспечению по обеспечению доступа инвалидов | ООО Архитектурное бюро «А4» |
| 10 | 155/ПР-18-33/40-ЭП | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности | ООО ГК «Георекон» |
| 11 | 155/ПР-18-33/40-ОБЭ | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации | ООО ГК «Георекон» |

(!) Все указания в проектной документации на товарные знаки, марки, 
а также на наименования производителей и торговых организаций, конкретных материалов 
и оборудования носят примерный (сравнительный) характер и указаны в целях возможности выполнения проектно-изыскательских работ в соответствии с требованиями, установленными нормативными 
и техническими документами в области строительства при проектировании. На основании изложенного, ссылки на товарные знаки, марки, наименования производителей и торговых организаций, конкретных материалов и оборудования считать ничтожными.

Приложение №3 Ведомость отделки помещений

Ведомость отделки помещений и общие

архитектурно-планировочные решения по объекту:

| № п/п | Наименование работ и помещений | Выполняется (да) / Не выполняется (нет) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Установка дверей |  |
| 1.1 | Установка входных дверей в здание | Да (металлические с порошковой окраской); |
| 1.2 | Установка второй входной двери в тамбуре (если имеется по проекту) | Да, согласно дизайн-проекта Заказчика |
| 1.3 | Установка входных дверей в квартиры | Да (металлические с порошковой окраской) |
| 1.4 | Установка межкомнатных дверей в квартирах | Нет |
| 1.5 | Установка дверей в санузлах | Нет |
| 1.6 | Установка внутренних дверей в технических помещениях (электрощитовая, венткамеры, ИТП и т.п.) | Да, согласно Проекта |
| 1.7 | Установка внутренних дверей в местах общего пользования | Да, согласно проекта и дизайн-проекта Заказчика |
| 2. | Установка подоконников |  |
| 2.1 | Установка подоконников на окнах в технических помещениях | Да |
| 2.2 | Установка подоконников на окнах в жилых помещениях | Нет |
| 2.3 | Установка подоконников на окнах в МОП | Да, согласно проекта. |
| 3. | Полы |  |
| 3.1 | Заделка отверстий (в местах прохода стояков инженерных систем) | Да |
| 3.2 | Устройство гидроизоляции полов (если требуется по Проекту) | Да |
| 3.3 | Устройство шумоизоляции полов (если требуется по Проекту) | Да |
| 3.4 | Устройство цементной стяжки | Да |
| 3.5 | Керамогранит | Да. Только в МОП |
| 4. | Отделка стен и перегородок |  |
| 4.1 | Заделка отверстий в местах прохождения инженерных систем | Да |
| 4.2 | Штукатурка стен и перегородок в местах прохода трубопроводов, стояков и установки отопительных приборов (радиаторов) | Да |
| 4.3 | Штукатурка технических помещений | Да |
| 4.4 | Штукатурка стен и перегородок жилой части | Да |
| 4.5 | Штукатурка откосов (окна и двери, если предусмотрена установка) | нет |
| 4.6 | Затирка штроб и проемов (после выполнения электропроводки и монтажа электрощитков). | Да |
| 4.7 | Шпаклевка стен, перегородок и откосов с акриловой покраской | Да (в МОП), Нет- в квартирах |
| 5. | Потолки |  |
| 5.1 | Срубка швов (от опалубки) плит перекрытия | Да |
| 5.2 | Шпаклевка | Нет |
| 5.3 | Чистовая покраска | Да (только в МОП и технических помещениях) |
| 6. | Система отопления |  |
| 6.1 | Монтаж системы отопления жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями в полном объеме. | Да, согласно Проекта |
| 7. | Система ХВС, ГВС |  |
| 7.1 | Устройство отверстий в стенах и перекрытиях с последующей заделкой. | Да, согласно Проекта |
| 7.2 | Разводка трубопроводов | Да, согласно Проекта |
| 7.3 | Установка приборов учета (водомеров) | Да, согласно Проекта |
| 7.4 | Установка сантехприборов (краны, смесители, раковины, унитазы и т.п.). | Нет (установка заглушек) - в квартирах |
| 8. | Система канализации |  |
| 8.1 | Устройство отверстий в стенах и перекрытиях | Да, согласно Проекта |
| 8.2 | Разводка трубопроводов | Да, согласно Проекта |
| 8.3 | Установка и подключение сантехприборов | Нет (установка заглушек) - в квартирах; Да – в МОП |
| 9. | Электроснабжение и электроосвещение |  |
| 9.1 | Готовые каналы в кладке (штрабы при необходимости) от ГРЩ до распределительных щитков (шкафов) | Да, согласно Проекта |
| 9.2 | Установка распределительных щитков (шкафов) | Да, согласно Проекта |
| 9.3 | Разводка проводов (кабелей) от ГРЩ до распределительных щитков (шкафов) | Да, согласно Проекта |
| 9.4 | Штрабы (при необходимости) от распределительных щитков (шкафов) до оконечных приборов. | Да, согласно Проекта |
| 9.5 | Разводка проводов от распределительных щитков (шкафов) до оконечных приборов в штрабе или поверх кладки (до штукатурки). В монолитных конструкциях разводка – в предварительно заложенной гофре. | Да, согласно Проекта) |
| 9.6 | Установка розеток/выключателей | Да - в квартирах, МОП и технических помещениях; |
| 9.7 | Установка контактных разъемов на системе электроосвещения | Да - в квартирах, МОП и технических помещениях; |
| 9.8 | Установка приборов учета (электросчетчиков) | Да, согласно Проекта |
| 9.9 | Установка осветительных приборов (люстры, светильники, лампы) | Да - в МОП; Нет - в квартирах помещениях; |
| 9.10 | Установка электроплит | Нет |
| 9.11 | Пуско-наладочные работы | Да |
| 10. | Слаботочные системы |  |
| 10.1 | Телефонизация, Интернет, Телевидение | Да |
| 10.1.1 | Установка распределительных щитков (шкафов) |  |
| 10.1.2 | Разводка проводов до распределительных щитков (шкафов) |  |

| 10.1.3 | Разводка проводов от распределительных щитков (шкафов) до оконечных приборов |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1.4 | Установка розеток |  |
| 10.2 | Охранно-пожарная сигнализация | Да, согласно Проекта |
| 11. | Система вентиляции |  |
| 11.1 | Монтаж и пусконаладка системы вентиляционного оборудования (приточно-вытяжные установки, крышные вентиляторы и т.д.) | Да, согласно Проекта |
| 11.2 | Разводка венткоробов по этажам | Да, согласно Проекта |
| 11.3 | Установка решеток | Да, согласно Проекта |
| 11.4 | Пробивка отверстий в стенах и перекрытиях | Да, согласно Проекта |
| 12. | Чистовая отделка | Да (в МОП согласно дизайн-проекта) |

(!) Все указания в проектной документации на товарные знаки, марки, 
а также на наименования производителей и торговых организаций, конкретных материалов 
и оборудования носят примерный (сравнительный) характер и указаны в целях возможности выполнения проектно-изыскательских работ в соответствии с требованиями, установленными нормативными 
и техническими документами в области строительства при проектировании. На основании изложенного, ссылки на товарные знаки, марки, наименования производителей и торговых организаций, конкретных материалов и оборудования считать ничтожными.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ и цен |  |  |  |  |
| на выполнение генеральной подрядной организацией строительно-монтажных работ с поставкой оборудования и пусконаладочных работ по строительству объекта: «Группа многоквартирных жилых домов на территории, ограниченной улицами Геологов, Кузнецовский Затон, Геофизиков, Испытателей в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» Жилой дом № 33/40 (Корректировка 2) |
| № лок. смет | Описание работ | Сметная стоимость объемов работв базе 2001г. | Сметная стоимость объемов работ в текущих ценах |
|  |  | Всего | В том числе: | индекс изменения сметной стоимости | Всего | В том числе: |
|  |  |  | СМР | Обор | прочие |  |  | СМР | Обор | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Гл.2 | Жилой дом № 33/40 (Корректировка 2) | 31489,98 | 29419,70 | 2070,28 |  | 6,510 | 245999,72 | 229826,70 | 16173,03 | 0,00 |
| Гл.7 | Благоустройство, наружное освещение (доля ж.д. №33/40) (Корректировка 2) | 948,24 | 948,24 |  |  | 6,510 | 7407,65 | 7407,65 |  |  |
| Гл.8 | Врем.зд. и сооруж.1,1% | 325,61 | 325,61 |  |  | 6,510 | 2543,67 | 2543,67 |  |  |
| Гл.9 | Производство работ в зимнее время 1,7*1,7=2,89% | 865,21 | 865,21 |  |  | 6,510 | 6759,02 | 6759,02 |  |  |
| Гл.9 | ПНР | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 33629,04 | 30610,52 | 2070,28 | 0,00 |  | 262710,06 | 246537,03 | 16173,03 | 0,00 |