| СОГЛАСОВАНО: Директор МКУ «КСУ» МО «Мирнинский район» | СОГЛАСОВАНО: Начальник МКУ «МРУО» МО «Мирнинский район» | СОГЛАСОВАНО: Директор МАОУ «СОШ № 19» МО «Мирнинский район» | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Администрации МО «Мирнинский район» по строительству и ЖКХ |
| --- | --- | --- | --- |
| _________ Васильев М.В. | _________ Пирогова Т.А. | ________ Багдасаева О.П. | ____________ Видман И.А. |
| «_____» _____________2021 г. | «_____» _____________2021 г. | «_____» _____________2021 г. | «_____» _____________2021 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту МАОУ «СОШ № 19»

(Точка роста)

Место выполнения работ: РС (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный, мкр. Новый город.

Срок выполнения работ: до __________________ 2021 г.

Н(М)ЦК: 1 121 422 (один миллион сто двадцать одна тысяча четыреста двадцать два) рубля 00 копеек в т. ч. НДС.

I. Общие требования

  - Безопасность и качество, выполняемых работ: лицо, осуществляющее ремонт (далее Подрядчик) обязано применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством РФ, неукоснительно соблюдать «Правила охраны труда в строительстве», а также «Правила противопожарного режима на территории РФ».

Подрядчик совместно с заказчиком обязаны освидетельствовать работы, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. Подрядчик обеспечивает уведомление Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика) и специалиста технического надзора о дате и времени проведения этих мероприятий не позднее чем за 3 рабочих дня. Акты освидетельствования оформляются Подрядчиком (уполномоченным лицом Подрядчика) непосредственно в день проведения работ, подлежащих освидетельствованию. В случае если Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) и специалист технического надзора был уведомлен в установленном порядке и не явился для участия в контрольных мероприятиях, Подрядчик вправе провести их в отсутствие Заказчика, применив фото и (или) видео фиксацию события. Работы, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, и которые скрыты без уведомления Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика), приёмке не подлежат.

Контроль качества строительно-монтажных работ на производстве включает в свой состав входной контроль рабочей документации, конструкций, материалов, изделий и оборудования; пооперационный контроль отдельных строительных процессов, а также приемочный контроль выполненных работ. Исполнительная документация: в процессе исполнения контракта Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями технических регламентов, пронумерована и сшита в папку из плотного картона для долговременного хранения, передана Заказчику сопроводительным письмом; все сертификаты и документы о качестве должны быть заверены: «копия верна», ФИО, печать и подпись Подрядчика (уполномоченного представителя Подрядчика).

  - Ответственность за нарушения требований безопасности труда, пожарной безопасности, требований технических регламентов, норм и стандартов РФ, настоящего технического задания при поставке товара и производстве работ целиком возлагается на Подрядчика. Все виды работ должны выполняться специалистами, которые владеют навыками безопасности труда при проведении строительных работ, исправным профессиональным инструментом. Качество выполненных СМР должно соответствовать действующим стандартам и регламентам РФ; техническим инструкциям производителей. Специалисты должны быть обеспечены спец. одеждой и СИЗ.

  - Подрядчик, при производстве работ и приобретении строительных материалов, обязан соблюдать требования:

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции;

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия;

- СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения;

- СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (с Изменением N 1)

- ГОСТ 7473-2010. Смеси бетонные. Технические условия;

- ГОСТ Р 57336-2016/EN 998-1:2010 Растворы строительные штукатурные;

- Инструкции и технические решения производителей материалов;

- ТТК по видам работ, описанных техническим заданием;

- НПБ 244-97 Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности;

- ПУЭ-99, 6-ое издание «Правила устройства электроустановок»;

- ПУЭ-99, 7-ое издание «Правила устройства электроустановок»;

- Федеральный закон N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

- Федеральный закон № 384 – ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

  - Все виды СМР должны быть выполнены в соответствии с действующими стандартами и регламентами РФ; типовыми технологическими картами; техническими инструкциями производителей, а также настоящим техническим заданием;

  - Подрядчик обязан своевременно осуществлять вывоз с территорий объекта - строительного, бытового мусора. Бытовой и строительный мусор должны вывозиться своевременно в сроки и в порядке, установленном Заказчиком. После завершения работ, Подрядчик обязан незамедлительно освободить объект от оставшегося мусора, оборудования, машин и механизмов, произвести чистовую уборку помещений с СМС.

  - Обеспечить сохранность и потребительские качества материалов, оборудования, используемых при выполнении работ, в том числе материалов повторного использования. Лицо, осуществляющее работы, несёт ответственность за сохранность материалов и оборудования в соответствии с действующим законодательством РФ

  - Надзор: Общественный; МКУ «МРУО» МО «Мирнинский район» тел. 8(41136) 3-04-97, МАОУ «СОШ № 19» МО «Мирнинский район», МКУ «КСУ» МО «Мирнинский район», ОКС тел. 8(41136) 3-47-09, ОГЭ тел. 8(41136) 4-46-66.

  - Сопутствующие работы, условия поставки товара: Доставка товаров производится по адресу расположения: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный, ул. Новый город, СОШ № 19, с предъявлением товара и документов экспертам Заказчика (сертификат соответствия, санитарно-гигиенические и пожарные сертификаты, технический паспорт, паспорт качества, протоколы, заключения, инструкция либо руководство по эксплуатации). Прилагаемый к товару документ должен иметь актуальный срок действия, текст на русском языке, знак контроля качества, срок гарантии, содержать данные об основных параметрах и характеристиках продукта, а также сведения о его сертификации и утилизации. Потребительские качества, свойства, торговые марки поставленного товара должны соответствовать предложению участника закупки и аукционной документации.

  - Безопасность и качество товара: Подрядчик обязан, предварительно до поставки, согласовать с Заказчиком потребительские свойства и показатели качества поставляемого товара, а также обеспечить безопасность, сохранность потребительских свойств и показателей качества в процессе поставки товара. Подрядчик, несёт персональную ответственность за сохранность, намеренную (непреднамеренную) порчу имущества Заказчика, поставленного товара на объект в соответствии с действующим законодательством РФ. Применяемые при ремонте объекта товары должны быть только новыми, то есть не бывшими в эксплуатации (употреблении), иметь актуальный срок годности, не поврежденными, без дефектов, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, соответствовать требованиям межгосударственных и международных стандартов, быть экологически безопасными, а также соответствовать требованиям, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также иным требованиям, связанным с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.  При исполнении контракта, по дополнительному письменному соглашению с Заказчиком, допускается поставка идентичных и (или) однородных товаров, работ, услуг, характеристики которых, являются улучшенными. При отсутствии письменного согласования, Заказчик вправе не принимать поставленный товар, работу, услугу по отклоненным позициям.

  - Для выполнения работ, Подрядчик, приобретает и устанавливает за свой счет рабочую сборку для учета расходования энергоносителей. Учет энергоносителей рабочих сборок принимает Заказчик по акту, с фиксацией показаний установленных, поверенных счетчиков. По окончании работ, Подрядчик, возмещает затраты за потребленные энергоресурсы в адрес Заказчика путем перечисления на лицевой счет. По согласованию с Заказчиком, Подрядчик имеет право выполнить работы с привлечением иных источников энергетических ресурсов, при условии выполнения санитарных норм и техники безопасности на объекте.

  - Гарантии качества: Срок гарантии на выполненные работы – 2 года с момента подписания акта выполненных работ. Подрядчик до подписания документов о приемке обязан предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в размере ________% от начальной максимальной цены контракта, что в денежном выражении составляет: ________________________________________________________. В случае выявления недостатков, дефектов, порчи в период выполнения работ, устранение их Подрядчиком - незамедлительно и в кратчайшие сроки, в период эксплуатации – в гарантийный срок эксплуатации. Гарантии качества распространяются на все поставленные материалы, конструктивные элементы, оборудование и работы, выполненные по контракту. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то последний устраняет их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

II. Качественные характеристики работ, услуг, функциональные и качественные характеристики товаров.

Табл. № 1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кабинет физики №222 |
| Пол |
|  | Демонтаж деревянных плинтусов | м.п. | 35,7 |  |  |
|  | Демонтаж покрытия полов из линолеума | м2 | 73,61 |  |  |
|  | Демонтаж алюминиевых уголков | м.п. | 14,8 |  |  |
|  | Демонтаж покрытия подиума из линолеума | м2 | 11,72 |  |  |
|  | Ремонт стяжки отдельными местами площадью заделки до 1 м2 | 1 место | 19,0 | Раствор готовый кладочный цементный М150 |  |
|  | Устройство выравнивающей стяжки толщиной 5 мм | м2 | 73,61 | Сухая смесь М200, должна быть быстротвердеющая, высокопрочная, морозостойкая, трещиностойкая, усадка в пределах допуска производителя, в период эксплуатации безопасна для здоровья людей, допускается для применения в образовательных учреждениях. Диапазон температур эксплуатации: от -50 0С до +70 0С. Предназначается для выравнивания поверхностей полов перед укладкой ПВХ покрытий. |  |
|  | Устройство покрытия полов из линолеума на клее со свариванием швов | м2 | 73,61 | Линолеум коммерческий гетерогенный с антистатическим эффектом. В соответствии со стандартами должен обладать высокой стойкостью цвета, устойчивостью к химическим реактивам и к следам воздействия роликов и ножек мебели, нормативными электростатическими свойствами и электрическим сопротивлением, стабильностью линейных размеров, низкой остаточной деформацией, сопротивлению скольжению. (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) Клей для укладки ПВХ-покрытий Шнур полиуретановый |  |
|  | Устройство покрытия подиума из линолеума на клее | м2 | 11,72 |  |  |
|  | Устройство алюминиевых уголков | м.п. | 14,8 | По углам подиума: Уголок мебельный декоративный 32х32х10 мм; По периметру: Уголок декоративный с покрытием глянцевым хромированным размер 32х32 мм |  |
|  | Устройство окрашенных деревянных плинтусов | м.п. | 35,7 | Плинтус деревянный окрашенный, типа сапожок. Размер 19 х 54 мм. |  |
| Стены |
|  | Демонтаж учебной настенной доски (с сохранением материала) | м2 | 3,0 |  |  |
|  | Ремонт трещин в каменных стенах | м.п./ м2 | 3,0/ 0,45 | Раствор готовый кладочный цементный М100 |  |
|  | Перетирка штукатурки стен | м2 | 93,78 | Для качественного выполнения работы важным условием является согласование прежнего материала (строения отделочного слоя) и новонанесённого. Необходимо обеспечить прочную связь старого с новым. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 |  |
|  | Улучшенная окраска стен акриловыми составами | м2 | 93,78 | Шпаклевка финишная готовая должна обладать повышенной белизной, после нанесения образовывать прочную, гладкую и стойкую к образованию трещин поверхность, не оставлять белых следов при касании. Средний размер фракции 40 мкм. Грунт - грунтовка глубокого проникновения с антисептиком должна быть предназначена для выравнивания впитывающей способности основания, укрепления поверхности, увеличения адгезии. Материал должен быть экологически безопасен в применении и эксплуатации. Температурный диапазон эксплуатации: от -50 0С до +70 0С. Краска матовая водно-дисперсионная колерованная акриловая должна быть предназначена для окрашивания стен и потолков, в том числе на путях эвакуации и в зальных помещениях. Краска образует влагостойкое, устойчивое к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств матовое покрытие с шелковистым эффектом (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Материал может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна; безвредна для здоровья и окружающей среды; колеруется по системе производителя. | Цвет согласовать с Заказчиком |
|  | Окраска поверхностей оконных откосов акриловыми составами с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 4,28 | Краска матовая водно-дисперсионная колерованная акриловая должна быть предназначена для окрашивания стен и потолков, в том числе на путях эвакуации и в зальных помещениях. Краска образует влагостойкое, устойчивое к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств матовое покрытие с шелковистым эффектом (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Материал может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна; безвредна для здоровья и окружающей среды; колеруется по системе производителя. |  |
|  | Окраска поверхностей дверных откосов акриловыми составами с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 1,0 |  |  |
|  | Нанесение графических символов | шт. | 1,0 | Нанесение графических символов должно быть выполнено при помощи трафаретов и краски. Краска на основе чистого акрилата должна быть предназначена для наружных и внутренних работ. Должна обладать чрезвычайно высокой адгезией практически ко всем, используемым в строительстве основаниям. В интерьерах используется для нанесения высокопрочных, устойчивых к истиранию, сохраняющих структуру покрытий. Особо подходит для окраски стекловолокнистых обоев, при высоких эксплуатационных нагрузках, а также благодаря высокой светоотражающей способности в плохо освещённых коридорах, на лестничных площадках. В соответствии с европейскими стандартами, краска должна соответствовать 1-му классу устойчивости к влажному истиранию. |  |
| Потолок |
|  | Окраска поверхностей потолка акриловыми составами с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 83,87 | Краска матовая водно-дисперсионная колерованная акриловая должна быть предназначена для окрашивания стен и потолков, в том числе на путях эвакуации и в зальных помещениях. Краска образует влагостойкое, устойчивое к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств матовое покрытие с шелковистым эффектом (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Материал может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна; безвредна для здоровья и окружающей среды; колеруется по системе производителя. |  |
| Кабинет физики (лаборантская) |
| Полы |
|  | Демонтаж деревянных плинтусов | м.п. | 20,66 |  |  |
|  | Демонтаж покрытия полов из линолеума | м2 | 25,13 |  |  |
|  | Ремонт стяжки отдельными местами площадью заделки до 1 м2 | 1 место | 3 | Раствор готовый кладочный цементный М150 |  |
|  | Устройство выравнивающей стяжки толщиной 5 мм | м2 | 25,13 | Сухая смесь М200, должна быть быстротвердеющая, высокопрочная, морозостойкая, трещиностойкая, усадка в пределах допуска производителя, в период эксплуатации безопасна для здоровья людей, допускается для применения в образовательных учреждениях. Диапазон температур эксплуатации: от -50 0С до +70 0С. Предназначается для выравнивания поверхностей полов перед укладкой ПВХ покрытий. |  |
|  | Устройство покрытия полов из линолеума на клее со свариванием швов | м2 | 25,13 | Линолеум коммерческий гетерогенный с антистатическим эффектом. В соответствии со стандартами должен обладать высокой стойкостью цвета, устойчивостью к химическим реактивам и к следам воздействия роликов и ножек мебели, нормативными электростатическими свойствами и электрическим сопротивлением, стабильностью линейных размеров, низкой остаточной деформацией, сопротивлению скольжению. (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) Клей для укладки ПВХ-покрытий Шнур полиуретановый |  |
|  | Устройство окрашенных деревянных плинтусов | м.п. | 20,66 | Плинтус деревянный окрашенный, типа сапожок. Размер 19 х 54 мм. |  |
| Стены |
|  | Ремонт трещин в каменных стенах | м.п./ м2 | 18,0/ 2,7 |  |  |
|  | Перетирка штукатурки стен | м2 | 58,56 | Для качественного выполнения работы важным условием является согласование прежнего материала (строения отделочного слоя) и новонанесённого. Необходимо обеспечить прочную связь старого с новым. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 |  |
|  | Улучшенная окраска стен акриловыми составами | м2 | 58,56 | Шпаклевка финишная готовая должна обладать повышенной белизной, после нанесения образовывать прочную, гладкую и стойкую к образованию трещин поверхность, не оставлять белых следов при касании. Средний размер фракции 40 мкм. Грунт - грунтовка глубокого проникновения с антисептиком должна быть предназначена для выравнивания впитывающей способности основания, укрепления поверхности, увеличения адгезии. Материал должен быть экологически безопасен в применении и эксплуатации. Температурный диапазон эксплуатации: от -50 0С до +70 0С. Краска матовая водно-дисперсионная колерованная акриловая должна быть предназначена для окрашивания стен и потолков, в том числе на путях эвакуации и в зальных помещениях. Краска образует влагостойкое, устойчивое к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств матовое покрытие с шелковистым эффектом (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Материал может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна; безвредна для здоровья и окружающей среды; колеруется по системе производителя. | Цвет согласовать с Заказчиком |
|  | Окраска поверхностей оконных откосов акриловыми составами с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 1,0 | Краска матовая водно-дисперсионная колерованная акриловая должна быть предназначена для окрашивания стен и потолков, в том числе на путях эвакуации и в зальных помещениях. Краска образует влагостойкое, устойчивое к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств матовое покрытие с шелковистым эффектом (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Материал может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна; безвредна для здоровья и окружающей среды; колеруется по системе производителя. |  |
|  | Нанесение графических символов | шт. | 1,0 | Нанесение графических символов должно быть выполнено при помощи трафаретов и краски. Краска на основе чистого акрилата должна быть предназначена для наружных и внутренних работ. Должна обладать чрезвычайно высокой адгезией практически ко всем, используемым в строительстве основаниям. В интерьерах используется для нанесения высокопрочных, устойчивых к истиранию, сохраняющих структуру покрытий. Особо подходит для окраски стекловолокнистых обоев, при высоких эксплуатационных нагрузках, а также благодаря высокой светоотражающей способности в плохо освещённых коридорах, на лестничных площадках. В соответствии с европейскими стандартами, краска должна соответствовать 1-му классу устойчивости к влажному истиранию. |  |
| Потолок |
|  | Окраска поверхностей потолка акриловыми составами с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 25,13 | Краска матовая водно-дисперсионная колерованная акриловая должна быть предназначена для окрашивания стен и потолков, в том числе на путях эвакуации и в зальных помещениях. Краска образует влагостойкое, устойчивое к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств матовое покрытие с шелковистым эффектом (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Материал может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна; безвредна для здоровья и окружающей среды; колеруется по системе производителя. |  |
| Кабинет Информатики № 220 |
| Пол |
|  | Демонтаж деревянных плинтусов | м.п. | 31,1 |  |  |
|  | Демонтаж покрытия полов из линолеума | м2 | 63,44 |  |  |
|  | Устройство выравнивающей стяжки толщиной 5 мм | м2 | 63,44 | Сухая смесь М200, должна быть быстротвердеющая, высокопрочная, морозостойкая, трещиностойкая, усадка в пределах допуска производителя, в период эксплуатации безопасна для здоровья людей, допускается для применения в образовательных учреждениях. Диапазон температур эксплуатации: от -50 0С до +70 0С. Предназначается для выравнивания поверхностей полов перед укладкой ПВХ покрытий. |  |
|  | Устройство покрытия полов из линолеума на клее со свариванием швов | м2 | 63,44 | Линолеум коммерческий гетерогенный с антистатическим эффектом. В соответствии со стандартами должен обладать высокой стойкостью цвета, устойчивостью к химическим реактивам и к следам воздействия роликов и ножек мебели, нормативными электростатическими свойствами и электрическим сопротивлением, стабильностью линейных размеров, низкой остаточной деформацией, сопротивлению скольжению. (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) Клей для укладки ПВХ-покрытий Шнур полиуретановый |  |
|  | Устройство окрашенных деревянных плинтусов | м.п. | 31,1 | Плинтус деревянный окрашенный, типа сапожок. Размер 19 х 54 мм. |  |
| Стены |
|  | Перетирка штукатурки стен | м2 | 83,54 | Для качественного выполнения работы важным условием является согласование прежнего материала (строения отделочного слоя) и новонанесённого. Необходимо обеспечить прочную связь старого с новым. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 |  |
|  | Улучшенная окраска стен акриловыми составами | м2 | 83,54 | Шпаклевка финишная готовая должна обладать повышенной белизной, после нанесения образовывать прочную, гладкую и стойкую к образованию трещин поверхность, не оставлять белых следов при касании. Средний размер фракции 40 мкм. Грунт - грунтовка глубокого проникновения с антисептиком должна быть предназначена для выравнивания впитывающей способности основания, укрепления поверхности, увеличения адгезии. Материал должен быть экологически безопасен в применении и эксплуатации. Температурный диапазон эксплуатации: от -50 0С до +70 0С. Краска матовая водно-дисперсионная колерованная акриловая должна быть предназначена для окрашивания стен и потолков, в том числе на путях эвакуации и в зальных помещениях. Краска образует влагостойкое, устойчивое к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств матовое покрытие с шелковистым эффектом (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Материал может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна; безвредна для здоровья и окружающей среды; колеруется по системе производителя. | Цвет согласовать с Заказчиком |
|  | Окраска поверхностей оконных откосов акриловыми составами с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 3,2 |  |  |
|  | Окраска поверхностей дверных откосов акриловыми составами с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 1,0 |  |  |
|  | Нанесение графических символов | шт. | 1,0 | Нанесение графических символов должно быть выполнено при помощи трафаретов и краски. Краска на основе чистого акрилата должна быть предназначена для наружных и внутренних работ. Должна обладать чрезвычайно высокой адгезией практически ко всем, используемым в строительстве основаниям. В интерьерах используется для нанесения высокопрочных, устойчивых к истиранию, сохраняющих структуру покрытий. Особо подходит для окраски стекловолокнистых обоев, при высоких эксплуатационных нагрузках, а также благодаря высокой светоотражающей способности в плохо освещённых коридорах, на лестничных площадках. В соответствии с европейскими стандартами, краска должна соответствовать 1-му классу устойчивости к влажному истиранию. |  |
| Потолок |
|  | Окраска поверхностей потолка акриловыми составами с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 63,44 | Краска матовая водно-дисперсионная колерованная акриловая должна быть предназначена для окрашивания стен и потолков, в том числе на путях эвакуации и в зальных помещениях. Краска образует влагостойкое, устойчивое к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств матовое покрытие с шелковистым эффектом (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Материал может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна; безвредна для здоровья и окружающей среды; колеруется по системе производителя. |  |
| Коридор |
| Стены |
|  | Окраска стен по стеклообоям акриловыми составами за два раза | м2 | 42,0 | Краска матовая водно-дисперсионная колерованная акриловая должна быть предназначена для окрашивания стен и потолков, в том числе на путях эвакуации и в зальных помещениях. Краска образует влагостойкое, устойчивое к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств матовое покрытие с шелковистым эффектом (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Материал может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна; безвредна для здоровья и окружающей среды; колеруется по системе производителя. | Цвет согласовать с Заказчиком |
|  | Окраска стен по ГКЛ акриловыми составами за два раза | м2 | 40,0 |  |  |
|  | Окраска поверхностей дверных откосов акриловыми составами с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 7,26 |  |  |
|  | Нанесение графических символов | шт. | 1,0 | Краска матовая водно-дисперсионная колерованная акриловая должна быть предназначена для окрашивания стен и потолков, в том числе на путях эвакуации и в зальных помещениях. Краска образует влагостойкое, устойчивое к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств матовое покрытие с шелковистым эффектом (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Материал может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна; безвредна для здоровья и окружающей среды; колеруется по системе производителя. |  |
| Кабинет робототехники № 220/1 |
| Стены |
|  | Окраска стен по стеклообоям акриловыми составами за два раза | м2 | 16,2 | Краска матовая водно-дисперсионная колерованная акриловая должна быть предназначена для окрашивания стен и потолков, в том числе на путях эвакуации и в зальных помещениях. Краска образует влагостойкое, устойчивое к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств матовое покрытие с шелковистым эффектом (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Материал может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна; безвредна для здоровья и окружающей среды; колеруется по системе производителя. | Цвет согласовать с Заказчиком |
|  | Окраска стен по ГКЛ акриловыми составами за два раза | м2 | 21,2 |  |  |
|  | Окраска поверхностей оконных откосов акриловыми составами с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 2,14 |  |  |
|  | Нанесение графических символов | шт. | 1,0 | Нанесение графических символов должно быть выполнено при помощи трафаретов и краски. Краска на основе чистого акрилата должна быть предназначена для наружных и внутренних работ. Должна обладать чрезвычайно высокой адгезией практически ко всем, используемым в строительстве основаниям. В интерьерах используется для нанесения высокопрочных, устойчивых к истиранию, сохраняющих структуру покрытий. Особо подходит для окраски стекловолокнистых обоев, при высоких эксплуатационных нагрузках, а также благодаря высокой светоотражающей способности в плохо освещённых коридорах, на лестничных площадках. В соответствии с европейскими стандартами, краска должна соответствовать 1-му классу устойчивости к влажному истиранию. |  |
| Кабинет физики №222 (инженерные системы) |
|  | Смена светильников | шт. | 28,0 | Без стоимости | 18+2+8 |
|  | Демонтаж распределительных колонок (напольных башен) со штепсельными розетками | шт. | 15,0 | С сохранением и передачей заказчику |  |
|  | Смена жалюзийных решеток | шт. | 6,0 | Без стоимости | 4+2 |
|  | Смена розеток/ выключателей: | шт. | 9,0 |  |  |
|  | Выключатель двухклавишный Schneider Electric AtlasDesign 10АХ, белый ATN000151 | шт. | 4,0 | Серия: AtlasDesign; Тип устройства или его аксессуаров: Выключатель; Исполнительное устройство: Клавиша; Цвет: Белый; |  |
|  | Розетка с заземлением со шторками Schneider Electric AtlasDesign 16А, белая ATN00й0145 | шт. | 5,0 | Серия: AtlasDesign; Тип устройства или его аксессуаров: Розетка; Заземляющий контакт: да; Наличие шторок: да; Количество розеток: 1; Количество постов: 1-пост. Цвет: Белый. |  |
|  | Рамка 3 поста Atlasdesign IP20 горизонтальная универсальная белый ATN000103 Schneider Electric | шт. | 1,0 | Серия: AtlasDesign; Тип устройства или его аксессуаров: Рамка; Количество постов: 3-пост. Цвет: Белый. |  |
|  | Рамка 1-постовая универсальная Schneider Electric AtlasDesign, белая ATN000101 | шт. | 6,0 | Серия: AtlasDesign; Тип устройства или его аксессуаров: Рамка; Количество постов: 1-пост; Цвет передней панели: Белый. |  |
|  | Смена раковин: | шт. | 2,0 |  | 1ед. без стоимости |
|  | Раковина настольная «Нео» 60 см, керамика, для тумбы «Eggo New» 60 см | шт. | 1,0 | Форма: Прямоугольник; Основной материал: Фарфор; Назначение: для тумбы; Ширина (см): 60.0; Высота (см): 17.0; Глубина (см): 45.0; Отверстие под смеситель: да; Цвет: Белый. |  |
|  | Тумба под раковину напольная Eggo 60 см цвет белый | шт. | 1,0 | Высота (см): 80; Тип монтажа: Напольная; Тип установки: Самостоятельная сборка; Глубина корпуса мебели (см): 40; Цвет: белый; Состав: Мебель под умывальник; Основной материал: Ламинированная ДСП; Покрытие: Глянцевый; Цвет корпуса мебели: Белый; Тип продукта: Тумба под раковину. |  |
|  | Смеситель для раковины Sensea Buton однорычажный цвет хром | шт. | 1,0 | Тип продукта: Однорычажный смеситель; Основной материал: Латунь; Цвет: Хром; Покрытие: Хромированный; Механизм: Керамический картридж 35 мм; Тип аэратора: Стандартный; Гибкая подводка: Шланги для водоснабжения 55 см в комплекте. |  |
|  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см | шт. | 4,0 |  |  |
|  | Монтаж кабель-канала, с аксессуарами: |  |  |  |  |
|  | Кабель-канал 100х60 "Праймер", артикул CKK40-100-060-1-K01, IEK | м | 24,0 | Кабель-канал парапетный серии ПРАЙМЕР предназначен для прокладки электрических сетей по стенам зданий и сооружений, а также для размещения электроустановочных изделий. Ширина: 100мм; Глубина: 60мм. |  |
|  | Заглушка для кабель-канала "Праймер" 100х60, Артикул СКК-40D-Z-100-060-К01, IEK | шт. | 5,0 | Предназначена для закрытия торца кабель-канала. |  |
|  | Внутренний изменяемый угол для кабель-канала "Праймер" 100х60, Артикул СКК-40D-Х-100-060-К01, IEK | шт. | 1,0 | Предназначен для соединения двух кабель-каналов на внутреннем углу от 80 до 100̊ |  |
|  | Внешний изменяемый угол для кабель-канала "Праймер" 100х60, Артикул CKK-40D-W-100-060-K01 | шт. | 1,0 | Предназначен для соединения двух кабель-каналов на внешнем углу от 80 до 100̊ |  |
|  | Плоский изменяемый угол для кабель-канала "Праймер" 100х60, Артикул CKK-40D-P-100-060-K01 | шт. | 4,0 | Предназначен для соединения двух кабель-каналов на плоскости под углом от 80 до 100̊ |  |
|  | Соединитель на стык боковой высотой 60, Артикул CKK-40D-SB60-K01, IEK | шт. | 8,0 | Соединитель на стык боковой служит для закрытия стыка с боков при соединении кабель-каналов на прямой плоскости. |  |
|  | Рамка и суппорт универсальные на 4 модуля, Артикул CKK-40D-RSU4-075-K01, IEK | шт. | 15,0 | Служат для установки электроустановочных изделий с посадочным местом 45х45 в парапетные кабель-каналы. Цвет: Белый. |  |
|  | РКС-20-30-П-К Розетка с з/к 2к (на 2 модуля), «Праймер», Артикул CKK-40D-RSZB2-K01-K, IEK | шт. | 30,0 | Электроустановочные изделия универсальной модульной системы 45х45, применяются для монтажа в кабель-каналы "Праймер". Цвет: Белый. |  |
|  | Самоклеящаяся этикетка 40х20мм символ "36В" IEK | шт. | 15,0 | Знаки безопасности предназначены для зрительного восприятия информации в целях обеспечения безопасности. Изготовлены в виде самоклеящейся этикетки. Длина: 40 мм; Ширина: 20 мм; Цвет: Желтый. |  |
|  | Прокладка кабеля в коробах (кабель-каналах): |  |  |  |  |
|  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | м | 50,0 | Медный два слоя из поливинилхлорида, не распространяющий горение с низким уровнем выделения дыма; Рабочая температура окружающей среды: от -30°С до +50°С. Прокладка кабелей может осуществляться при температуре окружающей среды не ниже -15°С Срок службы: не менее 30 лет. |  |
| Кабинет робототехники №220/1 (инженерные системы) |
|  | Смена раковин: | шт. | 1,0 |  |  |
|  | Раковина настольная «Нео» 60 см, керамика, для тумбы «Eggo New» 60 см | шт. | 1,0 | Форма: Прямоугольник; Основной материал: Фарфор; Назначение: для тумбы; Ширина (см): 60.0; Высота (см): 17.0; Глубина (см): 45.0; Отверстие под смеситель: да; Цвет: Белый. |  |
|  | Тумба под раковину напольная Eggo 60 см цвет белый | шт. | 1,0 | Высота (см): 80; Тип монтажа: Напольная; Тип установки: Самостоятельная сборка; Глубина корпуса мебели (см): 40; Цвет: белый; Состав: Мебель под умывальник; Основной материал: Ламинированная ДСП; Покрытие: Глянцевый; Цвет корпуса мебели: Белый; Тип продукта: Тумба под раковину. |  |
|  | Смеситель для раковины Sensea Buton однорычажный цвет хром | шт. | 1,0 | Тип продукта: Однорычажный смеситель; Основной материал: Латунь; Цвет: Хром; Покрытие: Хромированный; Механизм: Керамический картридж 35 мм; Тип аэратора: Стандартный; Гибкая подводка: Шланги для водоснабжения 55 см в комплекте. |  |
| Кабинет информатики №220 (инженерные системы) |
|  | Смена светильников | шт. | 14,0 | Без стоимости |  |
|  | Смена раковин: | шт. | 1,0 |  |  |
|  | Раковина настольная «Нео» 60 см, керамика, для тумбы «Eggo New» 60 см | шт. | 1,0 | Форма: Прямоугольник; Основной материал: Фарфор; Назначение: для тумбы; Ширина (см): 60.0; Высота (см): 17.0; Глубина (см): 45.0; Отверстие под смеситель: да; Цвет: Белый. |  |
|  | Тумба под раковину напольная Eggo 60 см цвет белый | шт. | 1,0 | Высота (см): 80; Тип монтажа: Напольная; Тип установки: Самостоятельная сборка; Глубина корпуса мебели (см): 40; Цвет: белый; Состав: Мебель под умывальник; Основной материал: Ламинированная ДСП; Покрытие: Глянцевый; Цвет корпуса мебели: Белый; Тип продукта: Тумба под раковину. |  |
|  | Смеситель для раковины Sensea Buton однорычажный цвет хром | шт. | 1,0 | Тип продукта: Однорычажный смеситель; Основной материал: Латунь; Цвет: Хром; Покрытие: Хромированный; Механизм: Керамический картридж 35 мм; Тип аэратора: Стандартный; Гибкая подводка: Шланги для водоснабжения 55 см в комплекте. |  |
| Исполнительная документация |
|  | Перечень работ на которые необходимо оформлять акты освидетельствования скрытых работ | шт. | - | Окраска поверхностей акриловыми составами с расчисткой старой краски до 35 % Перетирка штукатурки стен Улучшенная окраска стен Устройство выравнивающей стяжки толщиной 5 мм Ремонт стяжки отдельными местами площадью заделки до 1 м2 Ремонт трещин в каменных стенах |  |
|  | Сертификаты: соответствия, гигиенические, санитарные, пожарные; паспорта, документы о качестве, протоколы, заключения, инструкции по эксплуатации | шт. | - | По факту приобретения материалов и оборудования |  |
|  | Контракт, смета, акт о приемки выполненных работ КС-2, справка о стоимости выполненных работ КС-3, акт приёмки выполненных работ, поставленных товаров, оказанных услуг. | к-т | - |  |  |