Техническое задание. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика

  - Общие требования:

  - Поставляемый Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации, руководства пользователя и другие документы, поставляемые фирмой-производителем, в том числе гарантийные обязательства, копии необходимых сертификатов, паспорта.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Поставляемый товар должен быть промышленного производства. Товар и его компоненты должны быть новыми, не бывшими в употреблении, новейшей либо серийной моделью, отражающей все последние модификации конструкций и материалов

  - Год выпуска – не должен быть ранее 2020 г.

  - Цены на Товары включают транспортные, таможенные и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору, в т.ч. с поставкой, разгрузкой, монтажом и установкой Товара, вывозом упаковочного материала, а также все налоги и сборы, подлежащие к уплате Поставщиком

  - Гарантийный срок должен быть (не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки товара. Гарантия на товар распространяется в полном объеме. Поставщик обязан обеспечить устранение выявленных недостатков в месте эксплуатации продукции в срок не более 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего уведомления. В случае невозможности устранения недостатков на месте Поставщик обязан за свой счет обеспечить транспортировку товара к месту ремонта и обратно и предоставить аналогичную продукцию на время проведения ремонта или возместить Покупателю убытки, связанные с невозможностью эксплуатации продукции. Предоставляемая гарантия должна обеспечивать доступ к центру технической поддержки, сертифицированному производителем предлагаемого к поставке Товара, для оказания помощи Заказчику в пользовании, конфигурировании, поиске и устранении неисправностей.

  - Товар должен быть сертифицирован на соответствие.

  - Поставляемый Товар должен иметь количественные и качественные показатели не ниже приведенных в Спецификации.

  - Необходимая документация не менее: руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, сертификат соответствия, гигиенический сертификат.

  - Товар должен быть комплектным и обеспечивать возможность его использования по предназначению без необходимости приобретения дополнительных модулей.

  - Поставляемый Товар должен быть укомплектован необходимыми модулями питания, кабелями и сетевыми шнурами для подключения к российским электрическим сетям.

  - Условия эксплуатации Товара являются обычными для рабочих помещений.

  - Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с   учетом перегрузок и длительного хранения.

    - Оборудование должно соответствовать требованиям или превышать требования Технического Задания по производительности и эргономическим показателям.

| № п/п | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться | Кол-во | Ед. изм. | новое б/у / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стенд для сход-развала | Стенд сход-развала позволяет измерять и регулировать углы установки передних (управляемых) колес: • углы развала колес; • угол суммарного схождения передних колес; • угол продольного наклона шкворня; • угол поперечного наклона шкворня; • максимальный угол поворота колес. Измерения и регулировки углов установки задних (неуправляемых) колес: • углы развала колес; • угол суммарного схождения колес задней оси; • углы индивидуального схождения колес задней оси Углы симметрии: • угол смещения передней оси; • угол смещения задней оси; • угол движения; • угол отклонения геометрии оси. Самоцентрирующиеся колесные адаптеры работают с колесными дисками диаметром 12–24 дюймов. • лицензионная база данных, включающая информацию по автомобилям, выпущенным за последние 50 лет; • бесплатное обновление ПО на весь срок службы оборудования. Система машинного зрения состоит из двух неподвижных камер с максимальным разрешением не менее 5 Мп каждая, вмонтированных в напольную Т-образную стойку из алюминия. Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ составляет не менее 1400–2500 мм. Двухкамерная конфигурация идеально подходит для организации рабочего места на яме. Высокая точность и скорость работы - обработка более 30 кадров в секунду. Стенд не требует проведения калибровки и позволяет начать работу сразу же после монтажа. Тип стенда 3D Одновременно измеряемые оси да Тип связи стойки 3D Наличие подъемника у камер да Электропитание, В 220 Тумба сход-развал наличие Потребляемая мощность, Вт не менее 350 Количество камер, шт. не менее 2 Комплект поставки Система машинного зрения, не менее 1 шт Компьютерная стойка, не менее 1 шт Электронный блок, не менее 1 шт Мишени с градиентным рисунком, не менее 4 шт Самоцентрирующийся колесный адаптер (захват), не менее 4 шт Стопор руля, не менее 1 шт Упор для тормоза, не менее 1 шт Поворотная платформа, не менее 2 шт Приемник пульта дистанционного управления, не менее 1 шт Пульт дистанционного управления, не менее 1 шт Руководство по эксплуатации, 1 шт | 3 | шт | новое |
| 2 | Стенд | Четырехколесный учебный стенд используется для демонстрации функциональности тормозной системы с ABS, работающей на реальном транспортном средстве. Тренажер построен с использованием OEM-компонентов и основан на платформе Honda Civic 2006-2010 годов выпуска. Тренажер может быть использован в классной комнате для демонстрации студентам. Инструктор может вручную выбрать, какие комбинации колес желательно заблокировать до нажатия педали тормоза. Тренажер обеспечивает безопасный и эффективный метод демонстрации принципов работы тормозных систем, используемых на современных транспортных средствах. • Демонстрирует полную функциональность 4-колесной системы ABS • Позволяет выбирать комбинации колес для “блокировки” во время работы АБС • Позволяет выбрать время “применения” АБС • Шесть системных неисправностей, выбранных инструктором • Тренер следует схемам проводки OEM • Тренажер может использоваться для полного механического обслуживания и ремонта: - Передние дисковые тормоза - Задние барабанные тормоза - Главный цилиндр и гидравлическая система (с педалью) - Электрическая система ABS (с датчиками скорости вращения колес) - Гидравлический блок управления ABS - Система стояночного тормоза • Обеспечивает “реальные” пульсации обратной связи педали тормоза во время работы АБС.: • “Настоящие” автомобильные компоненты с полностью функциональной 4-канальной гидравлической системой ABS • Оснащен DLC для подключения потока данных сканирующего инструмента • Приборная панель автомобиля Honda Civic с индикаторными лампами • Блок управления ABS для подключения DVOM и осциллографа • Гидравлические манометры давления на каждом колесе (4) • Блок ввода неисправностей на не менее 6 неисправностей • Дисковые/барабанные четырехколесные тормозные узлы (диски, барабаны, колесные цилиндры, суппорты и все фрикционные материалы являются новыми) • Полностью функциональная система стояночного тормоза • Источник питания постоянного тока 55А входит в комплект поставки • Сверхмощная металлическая подставка с роликами для легкой транспортировки тренажера • На этом тренажере можно выполнять все обычные процедуры обслуживания тормозов, включая замену компонентов, регулировку и гидравлическое кровотечение. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • Требования к питанию: 220В @ 10 ампер • Прочная металлическая подставка с порошковым покрытием с двумя фиксирующими шарнирами и двумя неподвижными роликами • Размеры: Высота:х Ширина х Глубина: не менее 127,5 x 60 x 125 см • Вес: не менее 147,7 кг | 3 | шт | новое |
| 3 | Газоанализатор 4-ех компонентный | Габариты мм не менее 355х330х190 Масса не более 10 кг Относительная погрешность измерений каналов: СО, СО2 , О2 ± 4 % Оотносительная погрешность измерений канала СН ± 5 % Погрешность измерений тахометра: ± 2,5 % Комплектация: Первичный преобразователь - не менее 1 шт. Зонд газозаборный - не менее 1 шт. Фильтр бензиновый, шт - не менее 1 шт. Кабель питания на 12 В - не менее 1 шт. Кабель питания на 220 В - не менее 1 шт. Датчик тахометра с кабелем - не менее 1 шт. Пробозаборная трубка (5м) - не менее 1 шт. Комплект запасных частей и принадлежностей: фильтр для газоанализатора № 1 - не менее 5 шт. трубка ПВХ для слива конденсата (0,1 м) - не менее 1 шт. Паспорт - 1 шт. Методика поверки МП 242 – 0771 – 2008 - 1 шт. Диск с программным обеспечением для работы газоанализатора с PC - 1 шт. Нуль – модемный кабель – не менее 1 шт. Датчик для измерения температуры масла - не менее 1 шт. Связь с персональным компьютером по RS-232; Связь с персональным компьютером по USB, Bluetooth (опционально) Возможность подстройки чувствительности тахометра; ПО для графического отображения и обработки показаний газоанализатора на персональном компьютере; Применение сменных, специально разработанных для газоанализаторов, фильтров тонкой очистки пробы. | 3 | шт | новое |
| 4 | Диагностический сканер | Комплектация сканера Прибор для диагностики систем автомобиля– 1 шт.; USB-адаптер Bluetooth – не менее 1 шт.; Соединительный провод 1,5м – не менее 1 шт.; Соединительный USB-провод 3м – не менее 1 шт.; Блок питания – 1 шт.; Измерительный провод синий/жёлтый – не менее 1 шт.; Измерительный провод красный/черный – не менее 1 шт.; Зажим «крокодил» чёрный – не менее 2 шт.; Испытательный щуп – не менее 1 шт.; Испытательный щуп красный – не менее 1 шт.; Защитная крышка – не менее 1 шт.; Чемодан – не менее 1 шт.; DVD1 ESI[tronic] Диагностика и техника – не менее 1 шт.; DVD ESI[tronic] 2.0 – не менее 1 шт.; Держатель с тремя винтами со сфероцилиндрической головкой – не менее 1 шт.; Рабочее напряжение - 8 – 28 В DC; Потребляемая мощность от аккумуляторной батареи автомобиля или блока питания - не менее 10 Вт; Тип защиты (при закрытой защитной крышке и подключенном соединительном проводе OBD) - IP53; Рабочая температура от 5 до 40 градусов; Температура хранения от -25 до 60 градусов; Относительная влажность рабочего воздуха (без конденсации) - 20% - 80%; Диапазон измерения напряжения - 200 мВ – 60 В DC / 30 В AC; Точность измерений - ±0.75% измеренного значения, плюс ±0.25% диапазона измерений; Диапазон частот переменного тока - 10 Гц – 100 кГц (-3 дБ); Диапазон измерений сопротивления - 100 Ом – 1 Мом; Погрешность - 0.1 Ом – 1000 Ом; Входное сопротивление >900 кОм; Диапазон измерений осциллографа - 200 мВ – 60 В DC / 30 В AC при пиковом значении 42 В AC; Соединение - DC, AC, DC (+), DC (-); Развертка по оси X - 25 мкс – 1; Сканер поддерживает современные интерфейсы на основе Ethernet и позволяет проводить удаленную диагностику по IP; Первый сканер с возможностью одновременной диагностики нескольких ЭБУ; Полное соответствие современным требованиям автопроизводителей; Увеличена скорость обработки данных и выполнения задач; Светодиодная индикация статуса подключения сканера; Корректировка параметров ЭБУ автомобиля; Обработка данных с мультиметра и автоматический перенос в ESI[tronic]; Считывание и обработка кодов, отображение текущих параметров, удаление ошибок, управление агрегатами и исполнительными механизмами автомобиля; Применение 2-хканального осциллографа для измерения значений; Диагностический 2-хканальный осциллограф для анализа диагностического интерфейса ЭБУ; Встроенный адаптер OBD с возможностью подключения к другим диагностическим интерфейсам; Простота подключения к диагностируемому автомобилю; Работает от сети 14В-28В. Подходит для обслуживания легковых и коммерческих автомобилей; Распознавание кабельного адаптера и возможность переключения проводов; Поиск ЭБУ автоматизирован; Уведомление о качестве радиосигнала; Демонстрация функций без применения на автомобиле. Корректировка режима имитации сигналов; Расширенный диапазон измерения сопротивления в сети; Индикатор повреждения в цепи; Расширенный диапазон измерения напряжения; Радиус действия Bluetooth не менее 100 м; Автоматический поиск модулей KTS. | 3 | шт | новое |
| 5 | Диагностический сканер | Сканер поддерживает такие марки как: MERCEDES-BENZ, BMW, PORSCHE, VW, AUDI, SKODA, OPEL, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, FIAT, LAND ROVER, SAAB, VOLVO, FERRARI, ASTON MARTIN, MASERATI, GM, FORD, CHRYSLER, NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, HONDA, SUZUKI, ISUZU, MAZDA, SUBARU, DAIHATSU, KIA, HYUNDAI, SSANGYONG, DAEWOO, SAMSUNG, GREAT WALL, CHERY, LIFAN и другие. Также поддерживает стандарт OBD II (шины данных SAE J1850 VPW, SAE J1850 PWM, ISO 9141-2, ISO 14230, ISO-15765-4 CAN). В комплектацию входят программы для диагностики автомобилей российского производства ВАЗ, ГАЗ, УАЗ Функции Кодирование блоков управления Адаптация блоков управления Сброс сервисных интервалов Считывание потоков данных систем автомобиля Отображение текущих параметров системы Проверка исполнительных механизмов Чтение и стирание кодов неисправностей систем автомобиля Дисплей не менее 8" IPS / разрешение не менее 1280*800 Оперативная память не менее 2 ГБ Внутренняя память не менее 32 ГБ SD Card Тип соединения Bluetooth Онлайн-коммуникация Wi-Fi Габариты не менее 226*203*43,5 мм Батарея не менее 4680mah Операционная система Android 7.0 Сервисные функции: OIL RESET (сброса индикации сервисных интервалов замены масла) BRAKE RESET (Обслуживание тормозной системы) BATTERY RESET (обслуживание системы АКБ / регистрация замены АКБ) SAS RESET (Обучение датчика угла поворота руля) ELEC. THROTTLE RLRN (Адаптация дроссельной заслонки) DPF REGEN (Регенерация сажевого фильтра) ABS BLEEDING (сервисные функции прокачки тормозной системы) IMMO (сервисные функции по работе с иммобилайзером) TPMS RESET (работа с системой контроля давления в шинах) INJECTOR (прописка кодов форсунок в блок управления) GEAR LEARN (обучение датчиков положения коленчатого вала) | 3 | шт | новое |
| 6 | Диагностический сканер | Комплектация сканера Прибор для диагностики систем автомобиля– 1 шт.; USB-адаптер Bluetooth – не менее 1 шт.; Соединительный провод 1,5м – не менее 1 шт.; Соединительный USB-провод 3м – не менее 1 шт.; Блок питания – 1 шт.; Измерительный провод синий/жёлтый – не менее 1 шт.; Измерительный провод красный/черный – не менее 1 шт.; Зажим «крокодил» чёрный – не менее 2 шт.; Испытательный щуп – не менее 1 шт.; Испытательный щуп красный – не менее 1 шт.; Защитная крышка – не менее 1 шт.; Чемодан – не менее 1 шт.; DVD1 ESI[tronic] Диагностика и техника – не менее 1 шт.; DVD ESI[tronic] 2.0 – не менее 1 шт.; Держатель с тремя винтами со сфероцилиндрической головкой – не менее 1 шт.; Рабочее напряжение - 8 – 28 В DC; Потребляемая мощность от аккумуляторной батареи автомобиля или блока питания - не менее 10 Вт; Тип защиты (при закрытой защитной крышке и подключенном соединительном проводе OBD) - IP53; Рабочая температура от 5 до 40 градусов; Температура хранения от -25 до 60 градусов; Относительная влажность рабочего воздуха (без конденсации) - 20% - 80%; Диапазон измерения напряжения - 200 мВ – 60 В DC / 30 В AC; Точность измерений - ±0.75% измеренного значения, плюс ±0.25% диапазона измерений; Диапазон частот переменного тока - 10 Гц – 100 кГц (-3 дБ); Диапазон измерений сопротивления - 100 Ом – 1 Мом; Погрешность - 0.1 Ом – 1000 Ом; Входное сопротивление >900 кОм; Диапазон измерений осциллографа - 200 мВ – 60 В DC / 30 В AC при пиковом значении 42 В AC; Соединение - DC, AC, DC (+), DC (-); Развертка по оси X - 25 мкс – 1; Сканер поддерживает современные интерфейсы на основе Ethernet и позволяет проводить удаленную диагностику по IP; Первый сканер с возможностью одновременной диагностики нескольких ЭБУ; Полное соответствие современным требованиям автопроизводителей; Увеличена скорость обработки данных и выполнения задач; Светодиодная индикация статуса подключения сканера; Корректировка параметров ЭБУ автомобиля; Обработка данных с мультиметра и автоматический перенос в ESI[tronic]; Считывание и обработка кодов, отображение текущих параметров, удаление ошибок, управление агрегатами и исполнительными механизмами автомобиля; Применение 2-хканального осциллографа для измерения значений; Диагностический 2-хканальный осциллограф для анализа диагностического интерфейса ЭБУ; Встроенный адаптер OBD с возможностью подключения к другим диагностическим интерфейсам; Простота подключения к диагностируемому автомобилю; Работает от сети 14В-28В. Подходит для обслуживания легковых и коммерческих автомобилей; Распознавание кабельного адаптера и возможность переключения проводов; Поиск ЭБУ автоматизирован; Уведомление о качестве радиосигнала; Демонстрация функций без применения на автомобиле. Корректировка режима имитации сигналов; Расширенный диапазон измерения сопротивления в сети; Индикатор повреждения в цепи; Расширенный диапазон измерения напряжения; Радиус действия Bluetooth не менее 100 м; Автоматический поиск модулей KTS. | 3 | шт | новое |
| 7 | Диагностический сканер | Сканер поддерживает такие марки как: MERCEDES-BENZ, BMW, PORSCHE, VW, AUDI, SKODA, OPEL, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, FIAT, LAND ROVER, SAAB, VOLVO, FERRARI, ASTON MARTIN, MASERATI, GM, FORD, CHRYSLER, NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, HONDA, SUZUKI, ISUZU, MAZDA, SUBARU, DAIHATSU, KIA, HYUNDAI, SSANGYONG, DAEWOO, SAMSUNG, GREAT WALL, CHERY, LIFAN и другие. Также поддерживает стандарт OBD II (шины данных SAE J1850 VPW, SAE J1850 PWM, ISO 9141-2, ISO 14230, ISO-15765-4 CAN). В комплектацию входят программы для диагностики автомобилей российского производства ВАЗ, ГАЗ, УАЗ Функции Кодирование блоков управления Адаптация блоков управления Сброс сервисных интервалов Считывание потоков данных систем автомобиля Отображение текущих параметров системы Проверка исполнительных механизмов Чтение и стирание кодов неисправностей систем автомобиля Дисплей не менее 8" IPS / разрешение не менее 1280*800 Оперативная память не менее 2 ГБ Внутренняя память не менее 32 ГБ SD Card Тип соединения Bluetooth Онлайн-коммуникация Wi-Fi Габариты не менее 226*203*43,5 мм Батарея не менее 4680mah Операционная система Android 7.0 Сервисные функции: OIL RESET (сброса индикации сервисных интервалов замены масла) BRAKE RESET (Обслуживание тормозной системы) BATTERY RESET (обслуживание системы АКБ / регистрация замены АКБ) SAS RESET (Обучение датчика угла поворота руля) ELEC. THROTTLE RLRN (Адаптация дроссельной заслонки) DPF REGEN (Регенерация сажевого фильтра) ABS BLEEDING (сервисные функции прокачки тормозной системы) IMMO (сервисные функции по работе с иммобилайзером) TPMS RESET (работа с системой контроля давления в шинах) INJECTOR (прописка кодов форсунок в блок управления) GEAR LEARN (обучение датчиков положения коленчатого вала) | 3 | шт | новое |
| 8 | Диагностический сканер | Комплектация сканера Прибор для диагностики систем автомобиля– 1 шт.; USB-адаптер Bluetooth – не менее 1 шт.; Соединительный провод 1,5м – не менее 1 шт.; Соединительный USB-провод 3м – не менее 1 шт.; Блок питания – 1 шт.; Измерительный провод синий/жёлтый – не менее 1 шт.; Измерительный провод красный/черный – не менее 1 шт.; Зажим «крокодил» чёрный – не менее 2 шт.; Испытательный щуп – не менее 1 шт.; Испытательный щуп красный – не менее 1 шт.; Защитная крышка – не менее 1 шт.; Чемодан – не менее 1 шт.; DVD1 ESI[tronic] Диагностика и техника – не менее 1 шт.; DVD ESI[tronic] 2.0 – не менее 1 шт.; Держатель с тремя винтами со сфероцилиндрической головкой – не менее 1 шт.; Рабочее напряжение - 8 – 28 В DC; Потребляемая мощность от аккумуляторной батареи автомобиля или блока питания - не менее 10 Вт; Тип защиты (при закрытой защитной крышке и подключенном соединительном проводе OBD) - IP53; Рабочая температура от 5 до 40 градусов; Температура хранения от -25 до 60 градусов; Относительная влажность рабочего воздуха (без конденсации) - 20% - 80%; Диапазон измерения напряжения - 200 мВ – 60 В DC / 30 В AC; Точность измерений - ±0.75% измеренного значения, плюс ±0.25% диапазона измерений; Диапазон частот переменного тока - 10 Гц – 100 кГц (-3 дБ); Диапазон измерений сопротивления - 100 Ом – 1 Мом; Погрешность - 0.1 Ом – 1000 Ом; Входное сопротивление >900 кОм; Диапазон измерений осциллографа - 200 мВ – 60 В DC / 30 В AC при пиковом значении 42 В AC; Соединение - DC, AC, DC (+), DC (-); Развертка по оси X - 25 мкс – 1; Сканер поддерживает современные интерфейсы на основе Ethernet и позволяет проводить удаленную диагностику по IP; Первый сканер с возможностью одновременной диагностики нескольких ЭБУ; Полное соответствие современным требованиям автопроизводителей; Увеличена скорость обработки данных и выполнения задач; Светодиодная индикация статуса подключения сканера; Корректировка параметров ЭБУ автомобиля; Обработка данных с мультиметра и автоматический перенос в ESI[tronic]; Считывание и обработка кодов, отображение текущих параметров, удаление ошибок, управление агрегатами и исполнительными механизмами автомобиля; Применение 2-хканального осциллографа для измерения значений; Диагностический 2-хканальный осциллограф для анализа диагностического интерфейса ЭБУ; Встроенный адаптер OBD с возможностью подключения к другим диагностическим интерфейсам; Простота подключения к диагностируемому автомобилю; Работает от сети 14В-28В. Подходит для обслуживания легковых и коммерческих автомобилей; Распознавание кабельного адаптера и возможность переключения проводов; Поиск ЭБУ автоматизирован; Уведомление о качестве радиосигнала; Демонстрация функций без применения на автомобиле. Корректировка режима имитации сигналов; Расширенный диапазон измерения сопротивления в сети; Индикатор повреждения в цепи; Расширенный диапазон измерения напряжения; Радиус действия Bluetooth не менее 100 м; Автоматический поиск модулей KTS. | 2 | шт | новое |
| 9 | Стенд | Учебный стеднд для обучения электрическим и электронным системам автомобиля Стенд использует протокол связи SAE J1939 для управления 4-модульной сетью шины CAN, которая включает в себя как DLC, так и разъем Deutch Состав: Электроннопрограммируемый блок неисправностей с 12 встроенными неисправностями и разъемом Клеммы диагностического тестирования Секция комбинации приборов Переключатель указателей поворота Выключатель тормоза Переключатель опасности Резервный переключатель Выключатель фар Индикаторная лампа питания Цепные предохранители Секция модуля ввода Переключатель режима торможения двигателем Клеммы заземления (черный) Клеммы аккумулятора (красный) Клеммы LO шины CAN (зеленый Клеммы HI шины CAN (желтые) ПАНЕЛЬ CAN-Bus, Секция модуля управления двигателем Переключатель педали акселератора Распределительный блок CAN-шины Модуль вывода Конец линии (согласующий резистор) # 2 Клеммы заземления (черный) Клеммы аккумулятора (красный) Клеммы LO шины CAN (зеленый) Клеммы HI шины CAN (желтые) Разъем блока неисправностей Габаритные огни заднего габарита Положительные клеммы (красный) Светодиоды вправо / поворот / стоп 7-позиционный разъем для фаркопа Черные, красные, зеленые и желтые перемычки для подключения цепей Резервный свет Подсветка номерного знака Светодиодные индикаторы влево / поворота / остановки Клемма заземления (черная) Размеры: Д*Ш*В не менее 80 см x 140 см x 170 см Вес: не более 102 кг • Методические пособия с теоретическими объяснениями CAN-шины, упражнениями для студентов, схемами, образцами шаблонов областей применения и контрольными тестами • Включает в себя четыре (4) модуля • Включает в себя цифровые и аналоговые входы/выходы • Каждый модуль имеет тестовые точки для индивидуальной диагностики и тестирования • Дисплей шины CAN J-1939 для наблюдения за изменениями схемы в реальном времени • Прочная металлическая подставка с порошковым покрытием, оснащенная запирающимися ящиками для хранения и источником питания 220VAC/12VDC (с аналоговым вольтметром и амперметром) • Стеллажи для хранения перемычек, установленные на раме | 2 | шт | новое |
| 10 | Диагностический сканер | Сканер поддерживает такие марки как: MERCEDES-BENZ, BMW, PORSCHE, VW, AUDI, SKODA, OPEL, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, FIAT, LAND ROVER, SAAB, VOLVO, FERRARI, ASTON MARTIN, MASERATI, GM, FORD, CHRYSLER, NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, HONDA, SUZUKI, ISUZU, MAZDA, SUBARU, DAIHATSU, KIA, HYUNDAI, SSANGYONG, DAEWOO, SAMSUNG, GREAT WALL, CHERY, LIFAN и другие. Также поддерживает стандарт OBD II (шины данных SAE J1850 VPW, SAE J1850 PWM, ISO 9141-2, ISO 14230, ISO-15765-4 CAN). В комплектацию входят программы для диагностики автомобилей российского производства ВАЗ, ГАЗ, УАЗ Функции Кодирование блоков управления Адаптация блоков управления Сброс сервисных интервалов Считывание потоков данных систем автомобиля Отображение текущих параметров системы Проверка исполнительных механизмов Чтение и стирание кодов неисправностей систем автомобиля Дисплей не менее 8" IPS / разрешение не менее 1280*800 Оперативная память не менее 2 ГБ Внутренняя память не менее 32 ГБ SD Card Тип соединения Bluetooth Онлайн-коммуникация Wi-Fi Габариты не менее 226*203*43,5 мм Батарея не менее 4680mah Операционная система Android 7.0 Сервисные функции: OIL RESET (сброса индикации сервисных интервалов замены масла) BRAKE RESET (Обслуживание тормозной системы) BATTERY RESET (обслуживание системы АКБ / регистрация замены АКБ) SAS RESET (Обучение датчика угла поворота руля) ELEC. THROTTLE RLRN (Адаптация дроссельной заслонки) DPF REGEN (Регенерация сажевого фильтра) ABS BLEEDING (сервисные функции прокачки тормозной системы) IMMO (сервисные функции по работе с иммобилайзером) TPMS RESET (работа с системой контроля давления в шинах) INJECTOR (прописка кодов форсунок в блок управления) GEAR LEARN (обучение датчиков положения коленчатого вала) | 2 | шт | новое |
| 11 | Стенд | Четырехколесный учебный стенд используется для демонстрации функциональности тормозной системы с ABS, работающей на реальном транспортном средстве. Тренажер построен с использованием OEM-компонентов и основан на платформе Honda Civic 2006-2010 годов выпуска. Тренажер может быть использован в классной комнате для демонстрации студентам. Инструктор может вручную выбрать, какие комбинации колес желательно заблокировать до нажатия педали тормоза. Тренажер обеспечивает безопасный и эффективный метод демонстрации принципов работы тормозных систем, используемых на современных транспортных средствах. • Демонстрирует полную функциональность 4-колесной системы ABS • Позволяет выбирать комбинации колес для “блокировки” во время работы АБС • Позволяет выбрать время “применения” АБС • Шесть системных неисправностей, выбранных инструктором • Тренер следует схемам проводки OEM • Тренажер может использоваться для полного механического обслуживания и ремонта: - Передние дисковые тормоза - Задние барабанные тормоза - Главный цилиндр и гидравлическая система (с педалью) - Электрическая система ABS (с датчиками скорости вращения колес) - Гидравлический блок управления ABS - Система стояночного тормоза • Обеспечивает “реальные” пульсации обратной связи педали тормоза во время работы АБС.: • “Настоящие” автомобильные компоненты с полностью функциональной 4-канальной гидравлической системой ABS • Оснащен DLC для подключения потока данных сканирующего инструмента • Приборная панель автомобиля Honda Civic с индикаторными лампами • Блок управления ABS для подключения DVOM и осциллографа • Гидравлические манометры давления на каждом колесе (4) • Блок ввода неисправностей на 6 неисправностей • Дисковые/барабанные четырехколесные тормозные узлы (диски, барабаны, колесные цилиндры, суппорты и все фрикционные материалы являются новыми) • Полностью функциональная система стояночного тормоза • Источник питания постоянного тока 55А входит в комплект поставки • Сверхмощная металлическая подставка с роликами для легкой транспортировки тренажера • На этом тренажере можно выполнять все обычные процедуры обслуживания тормозов, включая замену компонентов, регулировку и гидравлическое кровотечение. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • Требования к питанию: 220В @ 10 ампер • Прочная металлическая подставка с порошковым покрытием с двумя фиксирующими шарнирами и двумя неподвижными роликами • Размеры: Высота:х Ширина х Глубина: не менее 127,5 x 60 x 125 с •Вес: не менее 147,7 кг | 2 | шт | новое |
| 12 | Диагностический сканер | Сканер поддерживает такие марки как: MERCEDES-BENZ, BMW, PORSCHE, VW, AUDI, SKODA, OPEL, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, FIAT, LAND ROVER, SAAB, VOLVO, FERRARI, ASTON MARTIN, MASERATI, GM, FORD, CHRYSLER, NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, HONDA, SUZUKI, ISUZU, MAZDA, SUBARU, DAIHATSU, KIA, HYUNDAI, SSANGYONG, DAEWOO, SAMSUNG, GREAT WALL, CHERY, LIFAN и другие. Также поддерживает стандарт OBD II (шины данных SAE J1850 VPW, SAE J1850 PWM, ISO 9141-2, ISO 14230, ISO-15765-4 CAN). В комплектацию входят программы для диагностики автомобилей российского производства ВАЗ, ГАЗ, УАЗ Функции Кодирование блоков управления Адаптация блоков управления Сброс сервисных интервалов Считывание потоков данных систем автомобиля Отображение текущих параметров системы Проверка исполнительных механизмов Чтение и стирание кодов неисправностей систем автомобиля Дисплей не менее 8" IPS / разрешение не менее 1280*800 Оперативная память не менее 2 ГБ Внутренняя память не менее 32 ГБ SD Card Тип соединения Bluetooth Онлайн-коммуникация Wi-Fi Габариты не менее 226*203*43,5 мм Батарея не менее 4680mah Операционная система Android 7.0 Сервисные функции: OIL RESET (сброса индикации сервисных интервалов замены масла) BRAKE RESET (Обслуживание тормозной системы) BATTERY RESET (обслуживание системы АКБ / регистрация замены АКБ) SAS RESET (Обучение датчика угла поворота руля) ELEC. THROTTLE RLRN (Адаптация дроссельной заслонки) DPF REGEN (Регенерация сажевого фильтра) ABS BLEEDING (сервисные функции прокачки тормозной системы) IMMO (сервисные функции по работе с иммобилайзером) TPMS RESET (работа с системой контроля давления в шинах) INJECTOR (прописка кодов форсунок в блок управления) GEAR LEARN (обучение датчиков положения коленчатого вала) | 2 | шт | новое |

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, включая все комплектующие, составные части и принадлежности: не менее 12 месяцев.

Требования к упаковке: целостность упаковки, обеспечивающей сохранность товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохраняющей товар от атмосферных воздействий.