# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замена оконных блоков на окна ПВХ в помещениях МАДОУ «Детский Сад Компенсирующего Вида №29» | усл. ед. | 4 |

1. Спецификация изделий:

1.1.  Окно 1

|  | Профиль: пластиковый |
| --- | --- |
|  | Кол-во: 4 шт |
|  | Заполнение: стеклопакет двухкамерный энергосберегающий |
|  | Фурнитура: Roto OK или эквивалент |
|  | Уплотнитель: серый (или светлого цвета) |
|  | Отлив - наличие |
|  | Подоконник - наличие |
|  | Отделка внутренних откосов - наличие |
|  | Нащельники с уличной стороны - наличие |
|  | Демонтаж старого окна |
|  | Монтаж нового окна |
|  | Размер: 1480х1780мм |
|  | Вывоз мусора |

2. Заказчик: МАДОУ «Детский Сад Компенсирующего Вида №29»

3. Местонахождение: 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Ленина, дом 54

4. Условия выполнения работы:

Срок выполнения работы: 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания договора.

Место выполнения работы: 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Ленина, дом 54

Гарантия на изделия – не менее 36 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

Гарантия на выполненную работу – не менее 36 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, дефектов, Заказчик в течение 10 рабочих дней сообщает об этом Поставщику письменно или по факсу. Поставщик обязан в течение 3 рабочих дней с момента получения сообщения за свой счет произвести замену некачественного товара.

5. Порядок выполнения монтажных работ:

5.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (Приложение № 1 «Локально-сметный расчет») Техническим заданием.

5.2.  Подрядчик осуществляет уточненные замеры оконных проемов по месту выполнения работы до начала монтажных работ, организует изготовление оконных блоков и доставку до места установки.

5.3. Подрядчик устанавливает окна из ПВХ профиля. (Пластиковые окна должны быть 2021 года изготовления, с применением энергосберегающего стеклопакета, новыми, без повреждений, в исправном состоянии). Установка окон должна соответствовать требованиям ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»,  ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам», ГОСТ  30674-99. «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», выполняет внутреннюю отделку (в том числе откосы с отделкой обналичкой) и внешнюю отделку (в том числе нащельники, установка отливов оконных).

6. Требования к выполнению работы:

6.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

6.2. Подрядчик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.

6.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства строительно-монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. До начала производства работ должны быть представлены Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту и списки специалистов-ремонтников, имеющих регистрацию РФ.

6.4. Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика. Места складирования материалов согласовывают с Заказчиком.

6.5. Не допускается оставлять незаполненные оконные проемы новыми конструкциями ПВХ (с остеклением) по окончанию рабочего дня (в целях недопущения несанкционированного доступа в учреждение в ночное время).

7. Требования к безопасности выполняемых работ:

7.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.

7.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.

7.3. Не допускать курения своих сотрудников в здании учреждения. Нести ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений.

7.4. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.

7.5. Нести ответственность, выплачивать суммы по всем претензиям, требованиям и судебным искам и нести всякого рода расходы за травму или гибель людей и повреждение имущества, возникших в результате выполнения работ в случае возникновения увечья и несчастного случая, в том числе со смертельным исходом, в процессе выполнения Работ Подрядчиком.

7.6. Обеспечивать за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, с момента начала работ до сдачи-приемки выполненных работ.

8. Требования к уборке помещений:

8.1 Складирование демонтированных оконных блоков и мусора допускается в течении рабочего дня в местах, согласованных с Заказчиком, обязателен вывоз Подрядчиком складированного мусора за пределы территории Заказчика.

9. Требования к материалам:

9.1. Все применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

9.2. Все строительные материалы должны соответствовать санитарным правилам СанПин 2.1.729-9.3. По своим техническим, гигиеническим характеристикам и требованиям пожарной безопасности применяемые материалы должны иметь необходимые гигиенические сертификаты соответствия Госстандарта России, пожарной безопасности, санитарным правилам и нормам (в том числе противопожарным нормам) от производителей с целью применения их в учреждениях. Сертификаты соответствия Госстандарта России, пожарной безопасности, санитарным правилам и нормам передать Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

10. Требования к изделиям:

11.1. Изделие должно быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов быть светостойким и износостойким, отвечать требованиям пожарной безопасности и экологии, свободным от прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения.

Составил: /____________________/  _______________  /__________________________/