### Приложение № 1

к проекту договора поставки № _____

от «28» января 2022 г.

### Техническое задание

| № п/п | Разделы | Описание характеристик и требований к товару |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование товаров | Автобус для перевозки детей |
|  | Товарный знак или эквивалент* | КАВЗ-4238-0000010-65 или «эквивалент» |
|  | Количество, единица измерения товара | 1 шт. |
|  | Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена включает: НДС, иные налоги; транспортные расходы по доставке товара; утилизационный сбор |
|  | Условия оплаты: Форма (наличная/безналичная). Срок. Порядок оплаты, в т.ч. условия предварительной оплаты, рассрочки, отсрочки) | 100% от стоимости Товара в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приема – передачи Товара. Обязательства Покупателя по оплате товара считаются исполненными в день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. |
|  | Сроки поставки (начало, окончание, периодичность) | Поставка на склад Заказчика - в течение 120-ти календарных дней с момента подписания договора. |
|  | Место доставки товаров (фактический адрес) | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гагаринская средняя общеобразовательная школа, расположенная по адресу: 627713 Тюменская область, Ишимский район, с.Гагарино, ул. Новая, д.30 |
|  | Порядок доставки товаров (самовывоз, доставка собственными силами, отправка груза) | Доставка Поставщиком на склад Заказика. |
|  | Способ доставки (авиа, ж/д, авто, водный транспорт) | Выбирается Поставщиком. |
|  | Момент перехода права собственности на товар и момент перехода риска случайно гибели (передачи первому перевозчику, доставки Заказчику) | После подписания акта приема-передачи с контролем комплектации. |
|  | Технические характеристики товара |  |
|  |  | Показатели товара(значения показателей) |
|  |  | Минимальные и (или) максимальные показатели: | Показатели, которые не изменяются: | Показатели, указанные в диапазоне: (указывается минимальное и максимальное значение) | Иные показатели: |
|  | Характеристики по КТРУ: |  |  |  |  |
|  | Категория автобуса - М3 |  | наличие |  |  |
|  | Класс автобуса - В |  | наличие |  |  |
|  | Количество посадочных мест, шт. | ≥ 30.0 и < 35.0 |  |  |  |
|  | Тип двигателя - Дизель |  | наличие |  |  |
|  | Тип коробки передач - Механика |  | наличие |  |  |
|  | Тип привода - Моноприводный |  | наличие |  |  |
|  | Дополнительные характеристики:*** |  |  |  |  |
|  | Автобус предназначен для перевозки детей. Соответствие конструкции транспортного средства требованиям безопасности в соответствии с подразделом 1.16 раздела 1 Приложения № 6 к Техническому Регламенту Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). |  | наличие |  |  |
|  | Утепленное (северное) исполнение: двойное остекление окон салона (вклеенные стеклопакеты), воздушный отопитель салона, утепление трубопроводов. |  | наличие |  |  |
|  | Компановка: количество посадочных мест для сидения (без учета места водителя), шт. | не менее 34 |  |  |  |
|  | Длина кузова, мм | не менее 8 410 и не более 10 030 |  |  |  |
|  | Ширина кузова, мм | не менее 2 500 |  |  |  |
|  | Высота кузова, мм | не менее 2 970 и не более 3 110 |  |  |  |
|  | Количество ступеней переключения скоростей при движении вперед, шт. | не менее 6 |  |  |  |
|  | Огнетушитель – 2 шт.; Медицинская аптечка – 2 шт.; Знак аварийной остановки – 1 шт.; Молоточки для аварийного выхода; Комплект инструмента ЗИП. |  | наличие |  |  |
|  | Установленный цифровой тахограф с блоком СКЗИ (без активации) |  | наличие |  |  |
|  | Сертифицированные проблесковые маячки желтого цвета - 2 шт. |  | наличие |  |  |
|  | Установленный комплект аппаратно-программного навигационного комплекса ГЛОНАСС/GPS, отвечающий следующим требованиям: Соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2020 № 2216, а именно: - обеспечивает определение по сигналам 2 действующих глобальных навигационных спутниковых систем, одной из которых является глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС, через Государственную автоматизированную информационную систему "ЭРА-ГЛОНАСС": - в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта; - в региональную информационную систему следующей информации: - о географической широте и долготе местоположения транспортного средства; - путевом угле и скорости движения; - времени и дате фиксации местоположения транспортного средства с интервалом передачи не более 30 секунд. |  | наличие |  |  |
|  | Комплектация: - «тревожная кнопка»; - датчик уровня топлива; - паспорт абонентского терминала. |  | наличие |  |  |
|  | навигационное обеспечение - система ГЛОНАСС/GPS; канал передачи данных – GPRS; GSM-модем; протокол передачи данных – открытый; управление через: USB, SMS, GPRS; обеспечение контроля дополнительных параметров подвижного объекта, определяемых при помощи подключаемого дополнительного оборудования; автоматическая передача данных в центральный аппаратно-программный комплекс по каналам GSM/GPRS; запись данных во внутреннюю память при потере сигнала сотовой сети и последующая автоматическая передача записанной информации при восстановлении связи, по запросу оператора; автоматическое определение навигационной информации: местоположение объекта контроля, скорость движения, курс, пройденный километраж; Обеспечена возможность подключения: • датчиков уровня топлива; • компьютера для конфигурирования, считывания навигационных данных, использования в качестве датчика для стандартного навигационного программного обеспечения - USB 2.0. конструкция и габаритные размеры комплекта аппаратно-программного навигационного комплекса не создают помех работе водителя; электромагнитное излучение не создает помех для работы бортового электрического оборудования транспортного средства; обеспечена защита цепей питания от «скачков» напряжения, нарушений в сети питания транспортного средства; аппаратно-программный навигационный комплекс, обрабатывая информацию о месторасположении и состоянии датчиков, формирует следующий минимальный набор событий: • изменение вектора движения; • изменение угла движения; • срабатывание датчика; • потеря спутников ГЛОНАСС/GPS; • неисправность антенны ГЛОНАСС/GPS; • GPS модем потерял спутники; • отключено внешнее питание; • стоянка. автоматическая передача навигационной информации и информации от дополнительных устройств осуществляется по следующим критериям: • отслеживание коридора передвижения транспортного средства с фиксацией прямолинейного движения, поворотов и отклонения от прямолинейной оси движения; • заданный интервал времени; • пройденный километраж; • реакция на срабатывание дополнительно подключенного периферийного оборудования; • запись данных о местоположении, пройденном километраже и состоянии установленных на подвижный объект датчиков в память при потере сигнала сотовой сети и последующая автоматическая передача записанной информации при восстановлении связи контроль доставки данных от бортового оборудования до центрального сервера; обеспечена возможность передачи данных на два сервера; рабочие температуры при размещении составных частей аппаратно-программного навигационного комплекса, устанавливаемых внутри кабины водителя, в местах защищенных от прямого воздействия грязи, воды, агрессивных сред: в электропитание аппаратно-программного навигационного комплекса осуществляется от бортовой сети постоянного тока в диапазоне от 10 до 45 В. встроенная АКБ – Li-Ion; диапазоне температур от - 20° до +60°С; |  | наличие |  |  |
|  | слот для SIM карты, шт. | не менее 1 |  |  |  |
|  | погрешность определения координат подвижного объекта, метр | не более 15 |  |  |  |
|  | емкость памяти аппаратно-программного навигационного комплекса обеспечивает запись указанием даты, времени, скорости и состояния подвижного объекта в каждой точке, точек | не менее 58 000 |  |  |  |
|  | количество аналогово-дискретных и частотно-импульсных входов, шт. | не более 15 |  |  |  |
|  | емкость памяти аппаратно-программного навигационного комплекса обеспечивает запись указанием даты, времени, скорости и состояния подвижного объекта в каждой точке, точек | не менее 2 |  |  |  |
|  | общее количество портов, шт. | не менее 4 |  |  |  |
|  | порт RS232, шт. | не менее 1 |  |  |  |
|  | порт USB 2.0, шт. | не менее 1 |  |  |  |
|  | количество часов автономного питания, час | не менее 2 |  |  |  |
|  | емкость встроенной АКБ, мА/ч. | не менее 300 |  |  |  |
| 12. | Требования к качеству и безопасности товара (указать конкретные технические регламенты, ТУ, ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.п.) | Сертификат соответствия установленного образца; Соответствие действующему законодательству РФ |
| 13. | Дополнительные требования к товару (совместимость, требования к рабочей среде и требования к упаковке) | Автобус должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, в технически исправном состоянии, не иметь кузовных повреждений; Автобус должен пройти предпродажную подготовку, а именно: все приборы должны быть установлены на автомобиль, укомплектован запасными частями, инструментами и соответствующими принадлежностями. Все параметры автомобиля, оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали) должны быть проверены. Год выпуска - 2022 г. |
| 14. | Перечень передаваемой с товаром документации (технические паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия и иные сопроводительные документы) | Документы для регистрации в ГИБДД: ПТС с отметкой об утилизационном сборе или ЭПТС; договор купли-продажи с указанием номеров узлов и агрегатов; Копии грузовых таможенных деклараций (при необходимости); Товарная накладная; Счет-фактура или УПД; - Акт приема – передачи автомобиля с указанием номеров узлов и агрегатов; Сервисная книжка; Заверенная копия ОТТС; Техническая документация в бумажном и электронном виде на русском языке: - Руководство по эксплуатации (с указанием технических характеристик, включая нормативный расход топлива); - Руководство по обслуживанию и ремонту; |
| 15. | Гарантийные обязательства в отношении конструкции, материалов и работ механизмов | в течение 12 месяцев от даты приобретения, либо 100 000 км., что наступит ранее. |
| 16. | Ответственное лицо за исполнение договора, наименование службы, контактный телефон |  |  |  |  |

| Предложение участника закупки (Заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке Документации о закупке) |
| --- |
| Товарный знак (при наличии) | "Показатели товара (значения показателей)» ** | "Наименование страны происхождения товара" |

* В случае если описание объекта закупки содержит указание на товарный знак в данном столбце указывается товарный знак с сопровождением словами «или эквивалент». В случае если в описании объекта закупки отсутствует указание на товарный знак, в данном столбце заказчик указывает «не устанавливается»

** Конкретные показатели включаются в заявку на участие в закупке в случае отсутствия в описании объекта закупки указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки

***  Обоснование необходимости использования дополнительной информации, а также дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, которые не предусмотрены в позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии не предусмотренных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.
              В связи с тем, что каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, технические регламенты, стандарты и иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, о стандартизации не могут в полной мере охватить все необходимые Заказчику функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемого товара, настоящее Описание объекта закупки содержит дополнительные характеристики, потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, которые не предусмотрены в позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также иные показатели, требования, условные обозначения и терминологию не предусмотренные техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.
                  Использование дополнительных и более конкретных характеристик приводится для более точного описания объекта закупки т.к. данные характеристики, отвечающие и в полной мере раскрывающие требования Заказчика, отсутствуют в КТРУ. 
                Использованные характеристики являются распространенными и не влекут ограничение конкуренции.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |