Приложение №1

к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) с использованием пластиковых карт через сеть АЗС

Заказчик: государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья города Кумертау

1. Технические характеристики товаров

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству закупаемой продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензин автомобильный АИ-92 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2013 «Топливо моторное, бензин неэтилированный» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации (Издание с Поправкой)»; - Экологический класс – не хуже К5; Октановое число: - по исследовательскому методу: не менее 92,0 - по моторному методу: не менее 83,0 -Массовая доля серы: не более 10 мг/кг; -Отсутствие механических примесей. | литр | 4500 |
| 2 | Бензин автомобильный АИ-95 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2013 «Топливо моторное, бензин неэтилированный» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации (Издание с Поправкой)»; - Экологический класс – не хуже К5; Октановое число: - по исследовательскому методу: не менее 95,0 - по моторному методу: не менее 85,0 -Массовая доля серы: не более 10 мг/кг; -Отсутствие механических примесей. | литр | 1500 |

2. Требования к качественным характеристикам товаров

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара.

Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.

3. Условия поставки – Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) с использованием пластиковых карт путем безналичных расчетов на АЗС, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам. Топливная карта должна представлять собой номерную пластиковую карту с встроенной микросхемой, предназначенной для приобретения ГСМ на АЗС Поставщика.

Поставка топлива осуществляется ежедневно и круглосуточно, по топливным картам.

4. Срок поставки: с  момента подписания договора  по 30.06.2022 года, по мере необходимости заправки автомобилей.

5. Место поставки: через сеть Автозаправочных станций Поставщика (обязательное наличие заправочных станций в каждом городе и районе Республики Башкортостан, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам).