ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку горюче-смазочных материалов (ГСМ) и газа пропана-бутана с использованием пластиковых карт через сеть АЗС

1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству закупаемой продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензин автомобильный АИ-92 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2013 «Топливо моторное, бензин неэтилированный» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации (Издание с Поправкой)»; - Экологический класс – не хуже К5; Октановое число: - по исследовательскому методу: не менее 92,0 - по моторному методу: не менее 83,0 -Массовая доля серы: не более 10 мг/кг; -Отсутствие механических примесей. | литр | 3 500 |
| 2 | Бензин автомобильный АИ-95 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2013 «Топливо моторное, бензин неэтилированный» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации (Издание с Поправкой)»; - Экологический класс – не хуже К5; Октановое число: - по исследовательскому методу: не менее 95,0 - по моторному методу: не менее 85,0 -Массовая доля серы: не более 10 мг/кг; -Отсутствие механических примесей. | литр | 550 |
| 3 | Дизельное топливо | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)» Экологический класс – не хуже К5 Сезонность: в зависимости от времени года (сезона), в которое приобретается топливо | литр | 1 500 |
| 4 | Газ пропан-бутан сжиженный для заправки автомобилей | Газ углеводородный сжиженный топливный. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ Р 52087-2018), техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документации на данный вид товара. Подтверждением качества Товара со стороны Поставщика является паспорт качества завода-производителя, поставляющего Товар. Паспорт качества находится у Поставщика, по требованию Заказчика последним может быть предоставлена заверенная Поставщиком копия. Избыточное давление насыщенных паров: при +45 °С, МПа, не более - 1,6 при - 20 °С, Мпа, не менее - 0,07 | литр | 4 600 |

2. Требования к качественным характеристикам товаров:

Качество поставляемого товара должно соответствовать государственным стандартам, техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» (постановление Правительства РФ от 27.02.2008 №118), техническому регламенту Евразийского экономического союза "Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива" (ТР ЕАЭС 036/2016) (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 N 68), и подтверждаться соответствующими документами: сертификат соответствия, паспорт качества

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара.

Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

При обнаружении каких-либо расхождений, стороны составляют двухсторонний акт, в котором отражают все расхождения и в течение 3 дней устраняют выявленные несоответствия.

В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.

3. Условия поставки – Обеспечение Заказчика Товаром осуществляется при предъявлении пластиковой карты непосредственно на автозаправочных станциях (далее - АЗС). Пластиковая карта является техническим средством учета операций получения Товара и предоставляется Заказчику без дополнительной оплаты. Заправку подтверждает чек, автоматически распечатываемый на оборудовании, установленном на АЗС. Предлагаемые АЗС (не менее 25 АЗС) расположены в городе Ульяновске, районах Ульяновской области. Поставка Товара должна осуществляться круглосуточно, бесперебойно, в любой момент обращения Заказчика в течение всего срока исполнения контракта. Заказчиком производится постепенная выборка Товара по мере возникновения потребности. Заказчик имеет право изменять лимиты по карте по каждому виду топлива.

Поставка топлива осуществляется ежедневно и круглосуточно.

4. Срок поставки: с момента заключения договор по 31.12.2022 года

5. Требования к безопасности: Эксплуатируемые АЗС должны соответствовать нормативным документам, регламентирующим требования к технической эксплуатации, средствам измерения, противопожарным мероприятиям, экологической и санитарной безопасности, охраны труда и иным документам в соответствии с действующим Законодательством РФ.