Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок

Потребность

МПАТП «Север» в поставке нефтепродуктов.

- Наименование объекта закупки: поставка нефтепродуктов.

- Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензин автомобильный | Октановое число - не менее 92 . Применяется в поршневых двигателях внутреннего сгорания с принудительным воспламенением, которыми оснащаются автомобили иностранного и отечественного производства, удовлетворяет ряду требований, обеспечивающих экономическую и надежную работу двигателя, и требованиям эксплуатации: • имеет испаряемость, соответствующую ГОСТ, позволяющую получить однородную топливовоздушную смесь оптимального состава в условиях II климатического района; • имеет групповой углеводородный состав, соответствующий ГОСТ 32513-2013, обеспечивающий устойчивый, бездетонационный процесс сгорания на всех режимах работы двигателя; • не изменяет своего состава и свойств при длительном хранении, в том числе и в топливных баках, обладает стабильными свойствами согласно ГОСТ 32513-2013; - не оказывает коррозионного воздействия на поверхности деталей топливной системы автомобиля. Соответствие ГОСТ 32513-2-13 | Литр | 2 271 литр с момента заключения контракта, но не ранее чем с 01.04.2022 – по 30.04.2022 |
|  |  |  |  | 2 037 литров с 01.05.2022 –по 31.05.2022; |
|  |  |  |  | 1 805 литров с 01.06.2022 –по 30.06.2022 |
| 2 | Топливо дизельное (Зимнее) | Цетановое число - не менее 45. Моторное топливо. Предназначено для применения в поршневых двигателях внутреннего сгорания с принудительным впрыском топлива. Соответствие требованиям ГОСТ 55475-2013. | Литр | 27 663 литра с момента заключения контракта, но не ранее чем с 01.04.2022 – по 30.04.2022 |
|  |  |  |  | 25 148 литров с 01.05.2022 –по 31.05.2022; |
|  |  |  |  | 21 423 литра с 01.06.2022 –по 30.06.2022 |

## Место поставки товара: автозаправочные станции (АЗС) поставщика на территории г. Лабытнанги, отпуск нефтепродукта через топливно-раздаточные колонки (поверенные в установленном порядке), с возможностью подъезда низкопольного автобуса длиной до 11 (одиннадцати)  метров.

Сроки поставки товара: с момента заключения контракта, но не ранее чем с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г., обеспечение бесперебойной (за исключением технических перерывов) работы АЗС и отпуска нефтепродуктов, круглосуточно.

- Условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):

Порядок формирования цены контракта: В цену контракта включены расходы на перевозку, страхование, поверку оборудования, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также иных расходов, связанных с исполнением Контракта.

## Форма, порядок и сроки оплаты товара, работ, услуг: Оплата за товар производятся в течение 30 (тридцати) дней с момента последнего дня  календарного месяца поставки  нефтепродуктов и подписания счет - фактур, счета на оплату и товарной накладной за фактически отпущенное количество нефтепродуктов, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета, выставленного Поставщиком,  после подписания Сторонами

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 999 003 (четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч три) рубля 12 копеек.

.

- Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг (в соответствии со статьей 26 Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации): не установлены

## Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

## - качество поставляемых нефтепродуктов через АЗС должно соответствовать  ГОСТ 55475-2013 (на зимнее топливо), ГОСТ  32513-2013 (на бензин).

- отпуск нефтепродукта с использованием топливных электронных карт;

- отпуск нефтепродуктов через АЗС должен осуществляться непосредственно с топливно-распределительной колонки (ТРК) Поставщика.

- Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций: не установлено.

- Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара: не установлено.

- Требование о соответствии поставляемого товара образцу или  макету, товара: не установлено.

- Информация о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого заключается контракт (в случае если содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт): не установлено.

- Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: в соответствии с Приложением №2.

Директор 			                  _________________________                      Е.В. Шестаков

подпись, печать

Согласовано:

Главный инженер                                           __________________________                        В.В. Фролов

Главный экономист                                       __________________________                         Г.В. Золотов

Главный бухгалтер                                        __________________________                         Н.Г. Кирсанова