Приложение 2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

УТВЕРЖДЕНО

Директор МАОУ

СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова

муниципального образования

город- курорт Геленджик

_______О.А. Балахонова

М.П.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Объект закупки:

Выполнение работ по установке подвижных ограждений системы антитеррористической защиты МАОУ СОШ №8 имени Ц. Л. Куникова, по адресу: г. Геленджик, мкр. Северный, 55

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по установке подвижных ограждений системы антитеррористической защиты МАОУ СОШ №8 имени Ц. Л. Куникова, по адресу: г. Геленджик, мкр. Северный, 55.

Адрес объекта: город Геленджик, Северный микрорайон, 55.

В техническом задании отражены работы, материалы и комплектующие, а также все их характеристики, необходимые для выполнения работ по обеспечению антитеррористической защиты МАОУ СОШ №8 имени Ц. Л. Куникова в городе Геленджик по части подвижных ограждений периметра указанного объекта.

Примечание: оборудование и комплектующие к нему могут быть заменены Подрядчиком на аналогичное, в случае полного соответствия указанным в данном техническом задании характеристикам.

| № | Товар / Услуги / Работы | Количество | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Откатные автоматические ворота (северная сторона) |
| 1 | Ворота уличные откатные, изготовленные из профтрубы на консольной балке (Длина ворот (мм):7000, Высота ворот (мм):2000) | 1 шт |  |
|  | Параметры изделия | Значения |
|  | Просвет (мм): | 150 |
|  | Расстояние до препятствия (мм): | 7000 |
|  | Направление открытия полотна: | левое |
|  | Комплектация заказа: | комплект ворот на консольной балке |
|  | Форма ворот: | прямоугольная |
|  | Заполнение: | Профтруба в виде штакета 40х40х2 |
|  | Ручка в комплекте ворот: | Не требуется |
|  | Подготовка для установки привода: | Да |
|  | Цвет окантовки: | в цвет забора |
|  | Консольная балка: | №138, 7000 мм |
|  | Комплектация к консольной балке: | да |
|  | Цвет заполнения: | В цвет забора |
|  | Процент парусности: | Не более 40%, но с учетом безопасности периметра |
|  | Способ покраски: | 1 слой грунта, 2 слоя краски |
|  | Структура поверхности: | Гладкая |
|  | Ширина проёма (мм): | 4 580 |
|  | Высота проёма (мм): | 2000 |
|  | Количество изделий: | 1 |
|  | Мощность привода: | Не более 1500 Вт |
|  | Усилие привода: | Не менее 1300 Н |
|  | Подвод электричества к месту установки привода: | 30 м |
|  | Комплектация изделия В составе: |
| 2 | Привод SLIDING-5000 для ворот весом до 5000 кг, ширина проема до 6 м (DOORHAN), SLIDING-5000 (или эквивалент) | 1 шт |  |
| 3 | Рейка зубчатая DHRACK-30-М6 1м 30x30 (DOORHAN), DHRACK (или эквивалент) | 5 шт |  |
| 4 | Пульт 4-х канальный Transmitter 4-PRO 433MHz, Transmitter 4-PRO (или эквивалент) | 3 шт |  |
| 2 | Автоматическое устройство заграждения проезда (Южная сторона) |
| 1 | Автоматическое устройство заграждения проезда из профтрубы (Длина заграждения (мм):4800, ширина заграждения (мм): 500) | 1 шт |  |
|  | Параметры изделия | Значения |
|  | Высота подъёма (мм): | 350 |
|  | Место установки: | Вдоль линии ворот снаружи проёма |
|  | Направление подъема: | Центр радиуса подъема на линии движения ворот |
|  | Форма заграждения: | Прямоугольный щит |
|  | Заполнение: | Стальной лист |
|  | Подготовка для установки привода: | Да |
|  | Цвет: | Серый |
|  | Регион производства: | Россия |
|  | Способ покраски: | 1 слой грунта, 2 слоя краски |
|  | Структура поверхности: | Рифленая |
|  | Количество изделий: | 1 |
|  | Мощность привода: | Не более 1000 Вт |
|  | Подвод электричества к месту установки привода: | 30 м |
|  | Опции изделия В составе: |
| 2 | Привод для АУЗП | 1 шт |  |
| 3 | Пульт 4-х канальный Transmitter 4-PRO 433MHz, Transmitter 4-PRO (или эквивалент) | 3 шт |  |
| 3 | Откатные автоматические ворота (южная сторона) |
| 1 | Ворота уличные откатные, изготовленные из профтрубы на консольной балке (Длина ворот (мм):7000, Высота ворот (мм): 2200) | 1 шт |  |
|  | Параметры изделия | Значения |
|  | Просвет (мм): | 150 |
|  | Расстояние до препятствия (мм): | 7000 |
|  | Направление открытия полотна: | правое |
|  | Комплектация заказа: | комплект ворот на консольной балке |
|  | Форма ворот: | прямоугольная |
|  | Заполнение: | Профтруба в виде штакета 40х40х2 |
|  | Ручка в комплекте ворот: | Не требуется |
|  | Подготовка для установки привода: | Да |
|  | Цвет окантовки: | Серый |
|  | Консольная балка: | №138, 7000 мм |
|  | Комплектация к консольной балке: | да |
|  | Регион производства: | Россия |
|  | Цвет заполнения: | Серый |
|  | Процент парусности: | Не более 40%, но с учетом безопасности периметра |
|  | Способ покраски: | 1 слой грунта, 2 слоя краски |
|  | Структура поверхности: | Гладкая |
|  | Ширина проёма (мм): | 4720 |
|  | Высота проёма (мм): | 2200 |
|  | Количество изделий: | 1 |
|  | Мощность привода: | Не более 1500 Вт |
|  | Усилие привода: | Не менее 1300 Н |
|  | Подвод электричества к месту установки привода: | 30 м |
|  | Опции изделия В составе: |
| 2 | Привод SLIDING-5000 для ворот весом до 5000 кг, ширина проема до 6 м (DOORHAN), SLIDING-5000 (или эквивалент) | 1 шт |  |
| 3 | Рейка зубчатая DHRACK-30-М6 1м 30x30 (DOORHAN), DHRACK (или эквивалент) | 5 шт |  |
| 4 | Пульт 4-х канальный Transmitter 4-PRO 433MHz, Transmitter 4-PRO (или эквивалент) | 3 шт |  |
| 4 | Перенос калитки (южная сторона) |
| 1 | Перенос используемой калитки и навесного оборудования | 1 шт |  |
|  | Параметры изделия | Значения |
|  | Способ установки: | Петли слева, ручка справа, открытие наружу |
|  | Перенос контроля доступа: | да |
|  | Укладка проводки для слаботочных устройств: | 10 м |
| 5 | Установка силовых рам и столбов для откатных ворот и калитки |
| 1 | Работы по выработке грунта под силовые рамы и столбы, а также по изготовлению и бетонированию силовых рам и столбов под автоматические откатные ворота и калитку | 1 шт |  |
|  | Параметры изделия | Значения |
|  | Глубина выработки грунта под силовую раму: | 1000 мм |
|  | Длина выработки грунта под силовую раму: | 2500 мм |
|  | Ширина выработки грунта под силовую раму: | 500 мм |
|  | Глубина выработки грунта под столбы: | 800 |
|  | Длина выработки грунта под столбы: | 500 |
|  | Ширина выработки грунта под столбы: | 500 |
|  | Вывоз грунта: | 6 куб. м. |
|  | Количество столбов на 1 ворота: | 3 шт. |
|  | Количество столбов на 1 калитку: | 2 шт. |
|  | Сечение столба: | 120х120х4 мм |
|  | Материал изготовление столбов: | профтруба |
|  | Заглушки сверху столбов: | да |
|  | Размеры швеллера для силовой рамы: | 160х2500 мм |
|  | Двойная армированная сетка для силовой рамы: | Арматура А-14, ячейка 200х200 |
|  | Профтруба для столбов силовой рамы: | 120х120х4х3000 |
|  | Структура поверхности: | Гладкая |
|  | Способ покраски: | 1 слой грунта, 2 слоя краски |
|  | Бетонирование силовой рамы и столбов: | 5 куб. м. марки М300 |
|  | Демонтаж/монтаж тротуарной плитки для укладки кабелей и установки силовой рамы: | да |

Устанавливаемые автоматические ворота должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, ранее не использованы.

Автоматические ворота должны сопровождаться инструкциями по эксплуатации и/или техническим описанием, соответствующими сертификатами качества (сертификатами соответствия, декларациями о соответствии), техническими паспортами, гарантийными талонами и другими документами, удостоверяющими их качество. Инструкции по эксплуатации, техническое описание и иные эксплуатационные документы должны быть на русском языке. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 31174-20. Ворота металлические. Общие технические условия.

Условия выполнения работ:

Настоящее техническое задание предусматривает:

- изготовление новых откатных автоматических ворот по размерам Заказчика.

Перед изготовлением ворот требуются их контрольные, окончательные, уточнённые замеры, дополнительные замеры проемов проводятся силами Подрядчика;

- доставку и разгрузку новых ворот на место установки и иных сопутствующих Товаров, и материалов, необходимых для установки указанных ворот. При оказании услуг должны использоваться материалы, инструменты, оборудование и изделия Подрядчика. Транспортные расходы за счет Подрядчика;

- демонтаж существующих ворот на Объекте Заказчика с перевозкой к месту хранения в пределах г. Геленджика

-подготовку (формирование) проемов.

- установку (монтаж) новых ворот;

- уборку и вывоз мусора;

- транспортные расходы.

Эскизы изделий должны быть согласованы с Заказчиком.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности при осуществлении работ, техники безопасности, охраны труда, санитарно-технического режима, охраны окружающей среды. Подрядчик должен своим приказом назначить ответственного лица за оказание услуг и соблюдение вышеуказанных требований, норм и правил.

Подрядчик несет ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, а также обязан возместить ущерб, причиненный Заказчику (его имуществу и его работникам) и третьим лицам в результате выполнения Работ.

Заказчик не предоставляет Подрядчику никаких помещений для хранения его материалов, инструментов и т.д. Вся ответственностью за сохранность материалов, инструментов, механизмов, приспособлений Подрядчика возлагается исключительно на него самого. Подрядчик должен обеспечить своевременный вывоз отходов, мусора, образовавшихся в результате выполнения работ, не загромождать во время выполнения работ выходы и места общего пользования.

Строительный мусор должен складироваться в отведенном месте, указанном Заказчиком и вывозиться Подрядчиком в течение одного дня с момента заполнения. Обеспечение уборки и очистки помещений, и прилегающей непосредственно к ним территории от строительного мусора производится также Подрядчиком в течение одного дня.

Работы выполняются в соответствии с пропускным режимом прохода работников и посетителей, бесперебойного функционирования всех инженерных систем и оборудования. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с руководством Заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить Заказчика всей необходимой информацией о порядке, составе и плане проведения Работ на объекте. Указанные сведения предоставляются Заказчику в течение 1 рабочего дня с момента запроса.

Установка (монтаж) ворот должна производиться квалифицированными штатными специалистами.

Качественные характеристики поставляемого товара, упаковка и маркировка товара.

Упаковка и транспортировка поставляемого Товара должна обеспечивать товарный вид и сохранность при транспортировке и хранении товара.

Демонтаж подлежащих замене ворот осуществляется только после поставки новых ворот на объект.

Работы производятся Подрядчиком в течении 10 рабочих дней. Срок начала работ с даты подписания договора.

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества

Срок предоставления гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев с момента подписания акта выполненных работ. Срок предоставления гарантии качества на материалы – не менее 24 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации начинает действовать с даты подписания сторонами Акта выполненных работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие эксплуатации смонтированного оборудования, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

Гарантийные сроки в этом случае продлеваются соответственно на период устранения дефектов.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

В период гарантийного срока Подрядчик обязуется:

- обеспечить выезд специалиста (бесплатно) для устранения выявленных Заказчиком недостатков товара в течение 3-х календарных дней с момента получения требования от Заказчика об устранении недостатков товара либо ином гарантийном случае;

- производить ремонт неисправного установленного товара в течение 5-ти рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика за свой счет и своими силами.

Подрядчик обязуется транспортировать товар с недостатками для проведения ремонта или экспертизы, а также транспортировать его обратно в адрес Заказчика за свой счет.