УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Региональная сетевая компания»

_____________ Мирный А.С.

«____» ____________ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения договора возмездного оказания услуг

«Поверка измерительных трансформаторов тока и напряжения на местах их установки для нужд АО «Региональная сетевая компания» в 2022 году»

Екатеринбург 2022 год

- Общие сведения о предмете запроса предложений в электронной форме:

#### Предмет закупки:

#### Право заключения договора возмездного оказания услуг:

#### «Поверка измерительных трансформаторов тока и напряжения на местах их установки для нужд АО «Региональная сетевая компания» в 2022 году».

  - Основание для проведения закупки:

    - План закупки под потребность 2022 года.

  - Заказчик: АО «Региональная сетевая компания».

  - Место оказания услуг: (действующие электроустановки производственных отделений АО «Региональная сетевая компания» в городах Свердловской области (Приложение №2 настоящего ТЗ).

  - Срок оказания услуг:

    - Срок окончания оказания услуг: 31 декабря 2022 года.

    - Участник закупки должен выполнить работы/услуги не позднее сроков, приведенных в директивном графике выполнения этапов работ/ услуг (Приложение №1 настоящего ТЗ). Заявки, не обеспечивающие выполнение работ/услуг в указанные сроки, к участию в закупке не допускаются.

  - Источник финансирования: себестоимость

  - Ценовые показатели:

    - В стоимость закупки входит: стоимость услуг по поверке измерительных трансформаторов тока и напряжения, командировочные, транспортные затраты и все прочие расходы с учётом НДС 20%. Цена заявки является неизменной до выполнения всех условий по договору.

  - Состав и объём услуг:

    - Виды работ (услуг): поверка измерительных трансформаторов тока и напряжения (далее – измерительных трансформаторов) на местах их установки в соответствии с имеющейся областью аккредитации.

При этом в объём услуг по поверке измерительных трансформаторов на местах их установки входят услуги по приведению технических характеристик данных средств измерений в соответствие с требованиями ГОСТов, а именно:

- проведение поверки измерительных трансформаторов согласно нормативной документации по поверке средств измерений;

- оформление результатов поверки измерительных трансформаторов тока и напряжения в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области обеспечения единства измерений (внесение записи о результатах поверки средств измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, протокол поверки) в полном объёме, предъявление документации Заказчику.

    - Перечень и количество измерительных трансформаторов, объёмы (виды) оказания услуг приведены в Приложении № 2 настоящего ТЗ.

  - Требования, предъявляемые к организации и оказанию услуг.

    - Услуги должны быть оказаны в соответствии с настоящим Техническим заданием, а также согласно условий Договора на оказание услуг.

    - Услуги, являющиеся предметом закупки, должны быть оказаны с соблюдением требований действующей нормативной документации: правилами внутреннего трудового распорядка на объектах РСК, ПТЭ, ПТБ и противопожарной безопасности, нормативными актами в области метрологии, утверждёнными методиками поверки, действующим законодательством Российской Федерации.

  - Условия оплаты

    - Заказчик производит аванс в размере 50% по каждому заданию, на основании выставленного Исполнителем счета на оплату, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, в течение 5 (пяти) рабочих дней, затем 50% в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта об оказанных услугах, на основании счета, выставленного Исполнителем. Оплата в иной форме устанавливается дополнительным соглашением сторон.

    - Датой оплаты считается день списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.

Приложение №1 Директивный график выполнения этапов работ/услуг.

Приложение №2 Перечень измерительных трансформаторов для поверки.

Все приложения к настоящему Техническому заданию являются его неотъемлемой частью и изменению не подлежат.

# Footnotes

При заключении договора данное Техническое задание будет перенесено в Приложение № 1 к Договору. Сведения, указанные в Техническом задании, необходимые для проведения закупочной процедуры не включаются в договор, заключаемый по ее результатам.