# Техническое Задание

на ремонт  МАУ "Лыжная база" по адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Парковая, 10б (ремонт кровли)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Муниципальное автономное учреждение «Лыжная база» (МАУ «Лыжная база») |
| 2 | Наименование объекта | Ремонт МАУ "Лыжная база" по адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Парковая, 10б(Ремонт кровли) |
| 3 | Адрес объекта | Пермский край, г. Губаха, ул. Парковая, 10б |
| 4 | Вид строительства (ремонта) | Текущий ремонт |
| 5 | Сроки оплаты | Оплата производится в рублях Российской Федерации следующим образом: - оплата по первому этапу работ – 4 квартал 2022 г., в течение 7 дней после подписания акта выполненных работ - оплата по второму этапу работ – 2 квартал 2023 г., в течение 7 дней после подписания акта выполненных работ |
| 6 | Цена договора |  |
| 7 | Источник финансирования | Бюджет Губахинского городского округа, бюджет Пермского края |
| 8 | Срок выполнения работ | Срок выполнения работ: - первый этап с момента заключения договора по «10» декабря 2022г.; - второй этап с момента заключения договора по «30» апреля 2023г. Допускается досрочная сдача объекта. |
| 9 | Стадия проектирования |  |
| 10 | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций: | В соответствии с локальным сметным расчетом № 1(1 этап) и локальным сметным расчетом (2 этап) (Приложение №1, приложение №2 к Техническому заданию) |

# 1. Общие положения

1.1. Работы должны быть выполнены строго в соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом.

1.2. Гарантия на выполненные работы – 36 месяцев со дня подписания акта-приемки выполненных работ (форма КС2)

1.3. В цену работ включены: стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, все налоги и  обязательные платежи, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей и прочих накладных расходов.

# 2. Содержание работ и общие требования

2.1. Требуется выполнить работы по  ремонту МАУ "Лыжная база"  по адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Парковая, 10б (Ремонт кровли) в соответствии с перечнем и объемом работ, а также наименованием и качественными характеристиками используемых материалов, установленными локальной сметой. Материалы должны соответствовать локальной смете.

2.2. Материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать параметрам (техническим характеристикам), указанным в сметной  документации.

В случае,  если подрядчик предлагает использовать при выполнении работ технические (технологические) решения, а также материалы (комплектующие и оборудование), не предусмотренные сметной документацией (далее – иные решения и материалы), то в течение 10 (десять) рабочих дней с момента подписания договора он обязан согласовать использование иных решений и материалов с Техническим заказчиком, а также за счет собственных средств внести изменения в сметную документацию, согласовать соответствующие изменения с разработчиком сметной документации, с представлением Техническому заказчику оригинала указанного согласования.

При невыполнении указанных требований подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся предметом настоящего договора, в соответствии  с утвержденной в установленном порядке сметной документацией.

2.3. Подрядчик обязан выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности и в соответствии с требованиями норм и правил безопасности труда. Привлекать к выполнению работ, указанных в договоре, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий  разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами.

2.4.Проведение входного контроля качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для текущего ремонта системы электроснабжения, проверку наличия и содержание сведений о качестве поставленной продукции, ее соответствие требованиям рабочей документации, техническим регламентам, ГОСТ, ТУ на данную продукцию, стандартам и сводам правил. При осуществлении входного контроля проводить в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции силами аккредитованной организации. Все поставляемые подрядчиком для строительства материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

2.5.Подрядчик обязан содержать зону производства работ и прилегающие участки свободными от строительного мусора, возникающего в результате выполнения работ и обеспечивать общий порядок в зоне производства работ.

2.6.Подрядчик обязан обеспечивать безопасность для третьих лиц, окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.

3.Требования к материалам, используемым при выполнении работ Материалы, используемые при выполнении  работ, должны быть сертифицированы, строго соответствовать ГОСТам, применяемые материалы и оборудование должны иметь не менее 100 % годности, установленной заводом-изготовителем. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Все строительные материалы должны быть новыми.

Используемые при выполнении работ пожароопасные материалы должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

# 4. Требования к Подрядчику при проведении работ

# Подрядчик обязан:

4.1. -  разработать и утвердить Заказчиком график производства работ до начала работ.

4.2. -  вести журнал учета выполненных работ, оформлять акты на скрытые работ, предоставлять Заказчику копии счетов – фактур на приобретаемые материалы с сертификатами качества.

4.3. -  обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

4.4. - отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, за сохранность линии электропередачи, связи, инженерных коммуникаций при производстве работ на территории Заказчика.

4.5. - обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль выполнения работ, ответственного за персонал и технику безопасности проведения работ

4.6. - обеспечивает соблюдение работниками установленного режима; не допускает к работе работников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения; не допускает употребление своими работниками спиртных напитков, психотропных и наркотических веществ во время выполнения работ, табачных изделий на территории Заказчика.

4.7.  - обеспечить уборку и очистку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории от строительного мусора, образовавшегося при выполнении работ, в течение 3-х дней после окончания работ.

4.8. Требования к выполнению сопутствующих работ: складирование строительных материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком. По окончании выполнения работ произвести погрузку, вывоз и утилизацию мусора и строительных материалов.

# 5. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

5.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными  Техническим заданием и Договором.

5.2. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет строительный контроль, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям Договора и сметной документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации.

5.3. По окончании работ Подрядчик представляет исполнительную документацию, включающую в себя: акты освидетельствования на скрытые работы, сертификаты, акты приемки объекта в эксплуатацию, формирует реестр исполнительной документации (в бумажном виде).

5.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СниП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

5.5. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в договоре, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества

# ПРИМЕЧАНИЕ

Если в течение гарантийного срока выявится, что отдельные виды работ, при условии нормальной эксплуатации объекта, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляет дефектный акт, где фиксируются дата обнаружения дефекта и дата начала работ по его устранению (не более 2-х дней с даты составления рекламационного акта).

Срок гарантии на выполненные работы, продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения дефекта до даты его фактического устранения. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, определенный Заказчиком. А также заменить отдельные виды работ новыми, соответствующими условиям договора.

В случае если в локальных сметных расчетах (проекте) применяются указания на товарный знак, не сопровождающийся словами «или эквивалент», то такие указания считать не действительными. В случае если в локальных сметных расчетах (проекте) применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными. В случае если в локальных сметных расчетах (проекте) установлены требования к участнику закупки – считать их недействительными.