Раздел 2.

Техническое задание

на поставку трубы полиэтиленовой.

Под продукцией понимаются материалы, указанные в табл. 1.

Табл.1

| № п/п | Наименование | Требуемые характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба ПЭ-100 SDR 17 | В соответствии с ГОСТ 18599-2001 Геометрические характеристики: — Наружный диаметр: 110 мм — Допустимое отклонение диаметра: 1 мм — Овальность после экструзии: 2,2 мм — Толщина стенки: 6,6 мм — Допустимое отклонение толщины стенки: 1 мм — Диаметр по центру тяжести профиля: 103,4 мм — Момент инерции стенки профиля: 2,3958E-8 м4/м SDR: 17 Коэффициент запаса прочности: 1,25 Максимальная температура: 40 °C Масса погонного метра: 2,16 кг Рабочая температура: 20 °C Серия S: 8 Предел текучести: 21 МПа Кратковременный модуль упругости: 800 МПа Долговременный модуль упругости: 200 МПа Кратковременная кольцевая жесткость: 16,65 кПа Долговременная кольцевая жесткость: 4,16 кПа Коэффициент линейного теплового расширения: 0,00022 °C-1 |  |
| 2 | Труба ПЭ-100 SDR 11 | В соответствии с ГОСТ 18599-2001 Геометрические характеристики: — Наружный диаметр: 110 мм — Допустимое отклонение диаметра: 1 мм — Овальность после экструзии: 2,2 мм — Толщина стенки: 10 мм — Допустимое отклонение толщины стенки: 1,5 мм — Диаметр по центру тяжести профиля: 100 мм — Момент инерции стенки профиля: 8,33333333333E-8 м4/м SDR: 11 Коэффициент запаса прочности: 1,25 Максимальная температура: 40 °C Масса погонного метра: 3,14 кг Рабочая температура: 20 °C Серия S: 5 Предел текучести: 21 МПа Кратковременный модуль упругости: 800 МПа Долговременный модуль упругости: 200 МПа Кратковременная кольцевая жесткость: 61,45 кПа Долговременная кольцевая жесткость: 15,36 кПа Коэффициент линейного теплового расширения: 0,00022 °C-1 |  |

1.	Общие требования к процедуре

1.1.	Предмет договора: поставка продукции согласно табл. 1

1.2.	Заказчик: АО «Региональная сетевая компания»

1.3.	Состав выполняемых работ - поставка продукции согласно табл. 1. Поставляемая Продукция должна соответствовать характеристикам, указанным в табл. 1. Наименование поставляемой Продукции должно соответствовать наименованию, указанному в табл. 1 или эквивалент. Доставка и разгрузка продукции осуществляются силами и за счет Поставщика.

1.4.	Стоимость продукции: включает в себя все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением условий договора в полном объеме и надлежащего качества, в том числе: расходы на страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке продукции, затраты по хранению продукции  до передачи Заказчику, стоимость тары, упаковки, всех необходимых погрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой  продукции, а также подлежащие к оплате налоги, сборы и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.5.	Цена за единицу продукции является неизменной до выполнения всех условий по поставке.

1.6.	Условия оплаты: Расчеты за продукцию производятся на условии 30 % предоплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счёта, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Окончательный расчёт в течение 30 рабочих дней с момента подписания отгрузочных документов и акта приема-передачи Товара Заказчиком. Счёт на оплату выставляется на основании заявки Покупателя в течении двух дней. Заявка считается согласованной с момента внесения предоплаты.

1.7.	Расчеты между сторонами осуществляются по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании представленных Поставщиком документов на оплату: счета на оплату, товарных накладных, акта приема-передачи Товара счет-фактуры или УПД.

1.8.	Адрес поставки: Свердловская область, пос. Большой Исток, ул. Луначарского, 11А

1.9.	Поставка продукции указанного в таблице 1, должна осуществляться на основании счетов, по которым осуществлена предоплата, уточняющих количество продукции, в соответствии с запланированными работами в рамках производственной (инвестиционной) программы. Заказчик имеет право увеличить объем продукции в соответствии со спецификацией и техническим заданием, в течении действия настоящего договора по согласованию с Поставщиком.

1.10.	Срок действия договора: с даты заключения и до 31.12.2022 г.

1.11.	Срок поставки продукции: в течение 7 календарных дней с момента внесения предоплаты.

1.12. Поставка товара осуществляется по мере возникновения потребности у Заказчика по заявкам Заказчика. Объем товара, подлежащего к поставке, определяется на основании заявок Заказчика.

2.	Общие требования к продукции, требования к безопасности и гарантийным обязательствам:

2.1.	Срок изготовления продукции - не ранее 2021 г.

2.2.	Продукция должна быть новой, являться серийной моделью. Не допускается поставка продукции бывшей в употреблении.

2.3.	Продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем, а также должно быть рассортировано и доставлено в полном объеме до места поставки в установленные сроки.

2.4.	Продукция не должна иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работоспособностью, либо скрытых дефектов, проявляющихся в результате действия Заказчика (использования продукции) при допустимой эксплуатации в условиях обычных для России.

2.5.	Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен соответствовать сроку изготовителя, но не менее 4,5 лет с даты ввода в эксплуатацию.

2.6.	В случае выявления недостатков продукции согласно гарантийных обязательств, Поставщик должен произвести замену продукции, в срок не более 7 календарных дней с момента обнаружения недостатка продукции Заказчиком.

2.7.	При устранении недостатков продукции посредством замены, на которую установлены гарантийные сроки, на новую продукцию устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененную продукцию, если иное не предусмотрено договором, и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи Заказчику этой продукции после замены.

2.8.	Расходы, связанные с устранением недостатков продукции в течение гарантийного срока, несет Поставщик.

2.9.	Оригиналы документов, подтверждающие гарантию на поставляемую продукцию, Поставщик передает Заказчику вместе с продукцией.

3.	Общие требования к предоставляемым документам

3.1. Письмо с подтверждением дилерских либо иных прав на поставку продукции.

Технические требования к продукции:

Требования к маркировке и упаковке продукции:

Маркировка и упаковка продукции должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида продукции. Упаковка должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

При транспортировке продукции должны учитываться и соблюдаться требования, установленные ГОСТом 18690-2012.

Продукция должна быть передана в таре и упаковке, соответствующей действующим техническим требованиям, обеспечивающей его сохранность при транспортировке.

Продукция, соответствие которой требованиям соответствующих технических регламентов подтверждено, должна быть маркирована знаком обращения на рынке.