РАЗДЕЛ 3.

Приложение № 1 к

договору подряда № ____ от ___.___.2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по  выполнению кадастровых работ   в  г. Каменске-Уральском Свердловской области

|  | 1. | Заказчик | АО «Региональная сетевая компания» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | Источник финансирования | Средства АО «РСК» 100% |
|  | 3. | Место расположения объектов, наименования объектов | 1. ВЛИ-0,4 кВ от опоры №14 ф.№3 ТП-7030 до опоры возле садового участка №9 в КСТ №56/3 (кад. № з.у. 66:45:0100056:9). 2. ВЛИ-0,4 кВ от опоры №9 ф.№2 ТП-7016 до БССС с северной стороны земельного участка по пер.Санаторному,10 (кад. № зу 66:45:0100018:14). 3. ВЛИ-0,4 кВ от опоры №61 ф.№3 ТП-1 до опоры, установленной у садового участка №65 в КСТ №46 (кад. № зу 66:45:0100046:65). 4. Электросетевой комплекс в составе: - ВЛИ-0,4 кВ от опоры №6 ф.№2 ТП-7030 до опоры, установленной возле садового участка №7 в КСТ №32 (кад. № з.у. 66:45:0100032:7) - ВЛИ-0,4 кВ от опоры возле садового участка №1 в КСТ №32 (кад. № зу 66:45:0100032:1) до опоры возле садового участка №45 в КСТ №32 (кад. № зу 66:45:0100032:45); - ВЛИ-0,4 кВ от опоры возле садового участка №125 в КСТ №32 (кад. № зу 66:45:0100032:125) до опоры возле садового участка №135 в КСТ №56 (кад. № з.у. 66:45:0100056:135). 5. ВЛИ-0,4 кВ от опоры №12 ф.№3 ТП-7030 до опоры, установленной у садового участка №95 в КСТ №56 (кад. № зу 66:45:0100056:95). 6. ВЛИ-0,4 кВ от опоры ф.№4 ТП-52, установленной на границе гаражного бокса №19 (рег.№10661) с кад. № з.у. 66:45:0200167:1766, до опоры возле гаражного бокса №27 (рег.№10648) с кад. № зу 66:45:0200167:1761 в ГСК №268 в районе стадиона «Металлург». 7. ВЛИ-0,4 кВ от опоры №4 ф.№2 ТП-7030 до садового участка в КСТ №58/5, участок №35 (кад. № зу 66:45:0100058:35). 8. ВЛИ-0,4 кВ от опоры №15 ф.№3 ТП-7030 до опоры возле садового участка №27 в КСТ №56 (кад. № з.у. 66:45:0100056:27). 9. ВЛИ-0,4 кВ от опоры №4 ф.№4 ТП-19П до опоры, установленной у гаража по ул.Заводской с восточной стороны территории КТЭЦ ОАО «Свердловэнерго» (кад. № з.у. 66:45:0200188:206). 10. ВЛИ-0,4 кВ от опоры №13 ф.№2 ТП-7208 до опоры, установленной на границе земельного участка с кад. № 66:12:0000000:5893 в пос. Солнечный. 11. ВЛИ-0,4 кВ от опоры №41 ф.№12 ТП-94 до опоры возле гаража №21838 в ГСК №386 в районе ж/д моста через Исеть (кад. № зу 66:45:0200288:320). 12. ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ф. «Жилые дома» ТП-Нефтебаза до опоры возле садового участка в районе нефтебазы (кад. № зу 66:45:0100141:467). 13. ВЛИ-0,4 кВ от опоры №8 ф.№3 ТП-70Т до опоры возле гаражного бокса №27483 в ГСК №436 по ул.Павлова,5 (кад. № з.у. 66:45:0100244:0005). 14. Электросетевой комплекс в составе: - ВЛИ-6 кВ от опоры №15/28 ф. «Сельэнерго» до СТП-7085 - СТП -7085, установленной возле з.у. с кад. №66:45:0200009:414. 15. ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1 ф. №4 ТП-104 до опоры возле гаражного бокса №6 (рег.№27561) в ГСК №439 в районе стадиона «Металлург» (кад. № з.у. 66:45:0200167:141). 16. ВЛИ-0,4 кВ от опоры №8 ф.№1 ТП-54 до опоры, установленной на границе гаражного бокса №9 (рег.№2046) в ГСК №79 по ул.Красногорская (кад.№ з.у. 66:45:0200350:940). 17. ВЛИ-0,4 кВ от опоры с юго-западной стороны земельного участка с кад. № 66:45:0100056:1 ф.№3 ТП-7030 до опоры возле садового участка №152 в КСТ №55 (кад. № з.у. 66:45:0100055:152). 18. ВЛИ-0,4 кВ от опоры №10 ф. «ГСК-235» ТП – «Вторчермет» до опоры, установленной возле гаражного бокса №8 (рег.№19765) в ГСК №340 по ул.1-ая Синарская (кад.№ з.у. 66:45:0100392:69). 19. Электросетевой комплекс: - ВЛ-6 кВ от опоры №21 ВЛ-6 кВ ф.«Хлебозавод» до СТП-6/0,4 кВ №92Т - СТП 6/0,4 кВ №92Т, расположенная с юго-западной стороны зу с кад. № 66:45:0100389:7 . - КЛ-0,4 кВ от ф.№1 РУ-0,4 кВ ТП-92Т до нежилого помещения №7-14 по ул.1-ая Синарская,26 (кад. № зу 66:45:0100389:7). 20. ВЛИ-0,4 кВ от ф.№4 РУ-0,4 кВ ТП-7103 до опоры на границе СНТ «КС №19/1,2» в районе дер. Монастырка. 21. ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 16 ф. 2 ТП-7105 до жилого дома по ул. Привольная, 9 . 22. ВЛИ-0,4 кВ от опоры №12 ф.№6 ТП-86 до гаражного бокса, по ул.Электролизников (ранее ГСК №386) (кад. № зу 66:45:0200285:184). 23. ВЛИ-0,4 кВ от опоры №42 ф.№3 ТП-7011 до садового участка с кад. № 66:45:0100071:84 в КСТ №71. 24. ВЛИ-0,4 кВ от опоры №39 ф.№8 ТП-8Т до садового участка, в КСТ №37, участок №84 (кад. № зу 66:45:0100037:84). 25. ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ф. «Жилые дома» ТП — Реалбаза до СНТ «Пионер», в коллективном саду №64 (кад. № зу 66:45:0100064:90). 26. ВЛИ-0,4 кВ от опоры №19 ф.№14 ТП-55Л до гаражного бокса №29283, в ГСК №276 по ул.Лермонтова (кад. № зу 66:45:0100279:1300). 27. ВЛИ-0,4 кВ от опоры №29 ф.№4 ЦРП-36Л до гаража, по ул.Войкова (ранее ГСК-410)(кад. № зу 66:45:0100303:947). 28. ВЛИ-0,4 кВ от опоры №30 ф.№1 ТП-54 до гаража №8388, в ГСК №217 у ресторана «Исеть» (кад. № зу 66:45:0200351:458). 29. ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2 ф.№1 ТП-7067 до опоры на границе гаражного бокса №8328а, в ГСК №146 по ул.Грибоедова (кад. №зу 66:45:0100408:1139). 30. КЛ-0,4 кВ от ф.№7 РУ-0,4 кВ ТП-134 до нежилого здания с кад.№ 66:45:0200188:767, ул.Заводская,20. 31. Электросетевой комплекс в составе: - КТПН-400/6/0,4 кВ №22Т, на земельном участке с кад. № 66:45:0100343:20 - КЛ-0,4 кВ от ТП21Т, фид. 3 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Олега Кошевого, 5а - КЛ-0,4 кВ от ТП22Т, фид. 1 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Олега Кошевого, 5а |
|  | 5. | Требования к выполнению работ | Проведение кадастровых работ должно выполняться в соответствии с требованиями: Градостроительного кодекса РФ; Федерального закона от 03.08.2018 № 342 «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»; Земельного кодекса РФ; Лесного кодекса РФ; Водного кодекса РФ; Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ»; Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; Приказа Министерства экономического развития РФ от 20.11.2015 № 861 «Об утверждении формы и состава сведений акта обследования, а также требований к его подготовке»; Приказа Министерства экономического развития РФ от 01.03.2016 № 90 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения»; Федерального закона от 03.08.2018 № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части упрощения размещения линейных объектов»; Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; Федерального закона РФ № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике»; Федерального закона РФ № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации представления государственных и муниципальных услуг»; Приказа Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 № 163 и от 4 мая 2018 № 236»; Постановления Правительства РФ № 688 от 20.08.2009 «Об утверждении Правил установления на местности объектов землеустройства»; Постановления Правительства РФ № 514 от 11.07.2002 «Об утверждении Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства»; Постановления Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; Приказа Минэкономразвития России № 921 от 08.12.2015 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»; Приказа Минэкономразвития России № 267 от 03.06.2011 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»; Приказа Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 541 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения»; Приказа Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута»; Приказа Минэкономразвития России от 04.06.2019г. № 321 «Об утверждении методических рекомендаций по определению платы за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности или находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам»; Федерального закона от 18.12.2018 № 471-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка предоставления лесных участков в безвозмездное пользование»; Постановления Правительства РФ от 07.06.2019 № 735 «О внесении изменений в Положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства и Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации»; Приказа Минприроды России от 20.12.2017 № 693 «Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков»; Постановления Правительства РФ от 25.02.2011 № 109 «О внесении изменения в таблицу 16 ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности»; Приказа Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»; Приказа Минприроды России от 16.01.2015 № 17 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной форме»; Инструкции по межеванию земель, М.: Роскомзем 1996 г.; Методических рекомендаций по межеванию объектов землеустройства, утв. Росземкадастром 17.03.2003 г.; Иных нормативных актов, действующих на момент исполнения работ. |
|  | 6. | Требования к качеству выполнения работ | Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество используемых материалов, оборудования, техники, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим, их качество, а также выполнение всех работ в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, техническими регламентами |
|  | 7. | Цель выполнения работ | Установления местоположения объектов недвижимости на земельных участках, определения координат характерных точек прокладки трассы. Подготовка схем границ предполагаемых к использованию земель (части земельного участка) на кадастровом плане территории. Согласование в установленном порядке проектируемых границ земельных участков. Подготовка и подача заявлений в адрес уполномоченных на распоряжение такими земельными участками лиц о предоставлении земельных участков. Получение Приказов органа местного самоуправления о выдаче АО «Региональная сетевая компания» разрешения на использование земельного участка (части земельного участка) на кадастровом плане территории. Вынос точек в натуру с подготовкой документов, подтверждающих вынос точек. Подготовка исполнительной съемки построенных объектов на земельных участках, проверка соответствия этапов строительства изначально заложенным проектным параметрам, оформление технических планов сооружений; оформление технических паспортов на объекты с указанием количества опор, привязкой к местности и определения координат опор, подготовка описания местоположения границ охранных зон сооружений, согласование описания охранных зон во всех необходимых инстанциях, внесение сведений об охранных зонах в ЕГРН. |
|  | 8. | Состав работ | 1. Провести подготовительные работы (сбор и (или) изучение информации об объекте). 2. Выезд на предполагаемое место прокладки трассы с целью установления местоположения объектов недвижимости на земельных участках, определения координат характерных точек прокладки трассы. 3. Подготовка схем границ предполагаемых к использованию земель (части земельного участка) на кадастровом плане территории. 4. Согласование в установленном порядке проектируемых границ земельных участков. 5. При необходимости согласование границ предполагаемых к использованию земель (части земельного участка) с третьими лицами (физ.лицами, юр.лицами); подача объявления в СМИ (газета). 6.Подготовка и подача заявлений в адрес уполномоченных на распоряжение такими земельными участками лиц о предоставлении земельных участков. 7. Получение Приказов органа местного самоуправления о выдаче АО «Региональная сетевая компания» разрешения на использование земельного участка (части земельного участка) на кадастровом плане территории. 8. Провести полевые работы: вынос точек в натуру с подготовкой документов, подтверждающих вынос точек. 9. В случае каких-либо изменений (исправлений ошибок) в наименования объектов недвижимости, кадастровые инженеры выполняют внесения данных изменений в документацию в безвозмездном порядке. 10. Произвести исполнительную съемку построенных объектов на земельных участках, проверить соответствие этапов строительства изначально заложенным проектным параметрам. 11. Оформить технические планы сооружений. 12. Оформить технические паспорта на объекты с указанием количества опор, привязкой к местности и определения координат опор. 13. Подготовить описания местоположения границ охранных зон сооружений. Согласовать описания охранных зон во всех необходимых инстанциях. Внести сведения об охранных зонах в ЕГРН. |
|  | 9. | Требования к составу и форме предоставления отчетных материалов | 1. Приказы органа местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа» о выдаче акционерному обществу «Региональная сетевая компания» разрешения на использование земель с приложением к приказу Схемы границ предполагаемых к использованию земель на кадастровом плане территории на бумажной основе. 2. Акт разбивочных геодезических работ на бумажной основе (результат работ по выносу точек в натуру) на бумажной основе. 3. Проекты договоров аренды (субаренды) земельных участков, согласованные с уполномоченными на распоряжение такими участками лицами на бумажной основе или соглашение об осуществлении публичного сервитута с правообладателями, либо уведомление об отказе в подписании соглашения об осуществлении публичного сервитута на бумажной основе. 4. При подаче в СМИ — газета. 5. Исполнительная съемка на бумажной основе. 6. Технический план на бумажной основе и компакт-диск. 7. Технический паспорт на бумажной основе и компакт-диск. 8. Уведомление (решение) о внесении в ЕГРН сведений о ЗОУИТ на бумажной основе. |
|  | 10. | Требования к исполнителю (Подрядчику) | Наличие действующего аттестата кадастрового инженера, выданного в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». |
|  | 11. | Сроки выполнения работ | Начало выполнение работ — со дня заключения договора подряда. Окончание выполнения работ — по 31.12.2022 г. |
|  | 12. | Начальная (максимальная) цена договора и условия оплаты | Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 176 000 (один миллион сто семьдесят шесть) тысяч рублей 00 копеек , в том числе НДС. Оплата за выполнение работ осуществляется в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами соответствующего акта выполненных работ. |

Генеральный директор АО «РСК» 				                             А.С.Мирный