ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

| № п/п | Наименование (марка/модель) закупаемого товара | Требования к качеству товара, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, показатели, значения которых не могут изменяться, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уголь марки 3БР (третий, бурый, рядовой) | Общее количество: 140 тонн ГОСТ 51591-2000, низшая теплота сгорания, 4100-4300 ккал/кг, размер фракции 0-300 мм, общая влага на рабочее состояние 28-30 %, зола на сухое состояние 8-10 %, общая сера 0,3-0,5 %, массовая доля хлора на сухое состояние не более 0,001 %, массовая доля мышьяка на сухое состояние не более 0,002 % |

График поставки угля на 2022 г.

Октябрь- ноябрь  - 140 тонн

Условия поставки:

Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика на склада Покупателя (Хабаровский край г. Вяземский, ул. Козюкова д.13). Склад поставщика должен иметь железнодорожный подъездной путь с повышенной железнодорожной эстакадой и обеспечивать возможность подачи полувагонов со станции назначения Вяземская Дальневосточной железной дороги (код станции 971907) в пределах г. Вяземский. Поставщик уведомляет по факсу или электронной почте заказчика не позднее 2 рабочих дней до прибытия полувагонов с углем на станцию назначения Вяземская Дальневосточной железной дороги и обеспечивает возможность присутствия представителя заказчика при разгрузки угля с полувагонов.