Приложение № 3

Технический регламент

на  обслуживание инженерных сетей ГВС и ХВС, сантехнического оборудования,

и снятия показаний с коммерческого узла учета

Общие требования.

Обеспечение расходными материалами, оборудованием, инвентарем, средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой за счет средств Исполнителя:

- оказание услуг силами и  средствами Исполнителя. При оказании услуг и выполнении работ, предусмотренных настоящим техническим регламентом, Исполнитель использует собственное оборудование, инвентарь, рабочую и специальную одежду, средства индивидуальной защиты, а также несет иные расходы, связанные с оказанием услуг.

При невозможности устранения неисправности оборудования Заказчика на месте, Исполнитель демонтирует неисправное оборудование и передает Заказчику для направления в ремонт.

# Требования безопасности.

При оказании услуг должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья и сохранность имущества Заказчика.

Технологическое оборудование и инвентарь, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия.

Исполнитель несет ответственность за соблюдение работниками Исполнителя правил по охране труда и техники безопасности при оказании услуг.

Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, произошедших в процессе выполнения Работ по вине Исполнителя.

Условия оказания услуг (работ):

- оказание услуг (работ) с привлечением физических лиц (гражданство Российской Федерации), прошедших согласование с Заказчиком. Для оказания услуг  не могут быть допущены следующие лица:  недееспособные;  ограниченно дееспособные;  рецидивисты;  находящиеся под судом или следствием, а также имеющие неснятую судимость;  состоявшие (состоящие) на учете в наркологическом и (или)  психоневрологическом диспансере;  иностранные граждане, а также лица, постоянно проживающие за границей.

Заказчик обязан:

1) назначить ответственное лицо, с которым Исполнитель решает все вопросы по настоящему договору;

2) немедленно сообщать о неисправностях по номеру телефона ______________________ круглосуточно или  по номеру __________________в рабочее время;

3) обеспечить Исполнителя необходимой документацией для оказания работ;

4) обеспечить беспрепятственный доступ персонала Исполнителя к месту повреждения инженерных сетей и сантехнического оборудования.

- Объем  и сроки оказания работ:

Срок оказания работ: с 01 января 2023 года  и по 31 декабря  2023 года, согласно графика (приложение №     ).

Работы, проводимые по мере необходимости:

в выходные и праздничные дни, в нерабочее время оперативное выполнение работ в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств.

Исполнитель по вызову Заказчика обязуется выехать не позднее 1 (одного) часа с момента поступления заявки по телефону.

2. Технический регламент

| № п. п. | Наименование оборудования и виды работ | ТО-1 ежедневно | ТО-2 1 раз в месяц | ТО-3 1 раз в квартал | По заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устранение любых аварийных ситуаций. |  |  |  | х |
|  | Прочистка и промывка сетей канализации в целях обеспечения проектной пропускной способности труб. |  |  |  | х |
|  | Прогрев в зимнее время выпусков канализации в случае их замораживания |  |  |  | х |
|  | Укрепление санитарно-технических приборов |  |  |  | х |
|  | Очистка полости наружных трубопроводов канализации |  |  |  | х |
|  | Замена аварийных труб различного диаметра протяженностью до 1 м/п. |  |  |  | х |
|  | Устранение протечек воды в сантехническом оборудовании. |  |  |  | х |
|  | Устранение порывов трубопроводов тепло-водоснабжения, канализации и приборов отопления |  |  |  | х |
|  | Ремонт и замена сантехнического оборудования (раковины, умывальники, смесители, унитазы, смывные бачки, сифоны, водоразборные краны, души). |  |  |  | х |
|  | Установка воздушных кранов. |  |  |  | х |
|  | Развоздушивание отопительных приборов |  |  |  | х |
|  | Замена прокладок в водопроводных кранах |  |  |  | х |
|  | Прочистка сифонов. |  |  |  | х |
|  | Осмотр с целью контроля технического состояния сантехнического оборудования | х |  |  |  |
|  | Снятие показаний о теплопотреблении, ГВС, ХВС (при необходимости - часовых архивов и нештатных ситуаций) и их обработка для контроля текущего технического состояния и оценки работоспособности оборудования, сравнение параметров с договорными значениями | х |  |  |  |
|  | Снятие и обработка архивных данных о потреблении, составление и сдача в теплоснабжающую организацию с предоставлением принятого отчета и справки о потреблении ГВС, ХВС, ТЭ Заказчику |  | х |  |  |
|  | Представление интересов Заказчика в теплоснабжающей организации в части, касающейся снятия показаний приборов и расчетов за теплопотребление, ГВС, ХВС. |  | х |  | х |
| НАСОСЫ |
| 1 | Осмотр крепления насоса. | х |  |  |  |
| 2 | Осмотр сальникового уплотнения. | х |  |  |  |
| 3 | Проверка температуры корпуса насоса и подшипников. | х |  |  |  |
| 4 | Проверка правильности направления вращения рабочего колеса насоса. | х |  |  |  |
| 5 | Очистка от пыли, солей и отложений |  | х |  |  |
| 6 | Контроль состояния электрических цепей, цепей защитного заземления. Устранение неисправностей. | х |  |  |  |
| ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА |
| 1 | Проверка состояния трубопроводов, фланцев и резьбовых соединений с подтягиванием отдельных соединений. Устранение неисправностей. | х |  |  |  |
| 2 | Осмотр состояния тепловой изоляции. Замена поврежденной изоляции. | х |  |  |  |
| 3 | Осмотр сальниковых уплотнений. Устранение неисправностей. | х |  |  |  |
| 4 | Очистка и промывка грязевиков. | х |  |  |  |
| 5 | Осмотр состояния окраски арматуры. Устранение неисправностей. |  | х |  |  |
| 6 | Устранение утечек во фланцевых соединениях, и сальниковых уплотнениях. | х |  |  |  |
| 7 | Замена сальникового уплотнения или прокладок. | х |  |  |  |
| 8 | Проверка действия запорной, регулирующей, воздухоспускной и водоспускной арматуры (ремонт или замена при необходимости). |  | х |  |  |
| 9 | Устранение течи в трубопроводах. | х |  |  |  |
| КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА |
| 1 | Внешний осмотр. | х |  |  |  |
| 2 | Проверка показаний стрелочных приборов и автоматических регуляторов. | х |  |  |  |
| 3 | Проверка работоспособности сигнальных, регулирующих устройств и механизмов. | х |  |  |  |
| 4 | Разборка и ремонт отдельных узлов и механизмов. |  |  | х |  |
| 5 | Замена сигнальных ламп, предохранителей. |  |  | х |  |
| 6 | Контроль, частичная настройка приборов регулирования. |  |  | х |  |
| 7 | Проверка крепления датчиков. |  | х |  |  |
| 8 | Подтяжка электрических контактов и клемм. |  | х |  |  |
| 9 | Контроль и регулировка хода исполнительных механизмов. |  | х |  |  |

3.Место оказания услуг, площадь обслуживаемых помещений:

| № п/п | Наименование и местонахождения административных зданий, сооружений и помещений Заказчика | Общая площадь помещений, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Музыкальное отделение, г. Лангепас, ул. Ленина, д.58 | 1239,6 |
| 2 | Художественное отделение, г. Лангепас, ул. Ленина, д.31/5 | 668,8 |
| 3 | Многопрофильное отделение «Радуга», г. Лангепас, ул. Солнечная, д.12Б. | 2187,8 |

Персонал, обслуживающий объекты Заказчика, обязаны иметь опыт работы и соответствующую квалификацию по данным видам работ.

Назначить ответственное лицо по исполнению обязанностей ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

1.1. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок ____________, в обслуживаемых организациях назначаются приказом по организации из числа специалистов, прошедших проверку знаний норм и правил. Иметь удостоверение о прохождении обучения.

1.2.  На период отсутствия на предприятии лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (отпуск, командировка, болезнь и т.д.), ответственность возлагается на его заместителя.

1.3. На предприятии распоряжением руководителя назначаются лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок обслуживаемых организаций (участков котельных и тепловых сетей)

1.4. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, в административном порядке подчиняется Директору организации.

1.5. В оперативном подчинении лица, ответственного за исправное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок предприятия, находиться его заместитель, а также ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок структурных подразделений.

1.6. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, в своей работе руководствуется:

- Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

- «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. Приказом Минэнерго от 24.03.2003г. № 115;

- Федеральным законом РФ «О теплоснабжении» с изменениями от 21.07.2014г.;

- «Правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей»;

- «Правилами по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок» утв. Приказом Минтруда № 551н от 17.08.2018г;

- «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390)

- Федеральным законом №123-ФЗ от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Действующими нормативными и дириктивными документами в области энергетической безопасности опасных производственных объектов;

- Предписаниями руководящих и контролирующих органов;

2.1. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок предприятия, обязано обеспечить:

- содержание тепловых энергоустановок в работоспособном и технически исправном состоянии, эксплуатацию их в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации,

- соблюдение гидравлических и тепловых режимов работы систем теплоснабжения;

- разработку мероприятий по снижению расхода топливно-энергетических ресурсов;

- Эксплуатацию и внедрение автоматизированных систем и приборов контроля и регулирования гидравлических и тепловых режимов, а так же учета тепловой энергии и теплоносителя.;

3.1. Лицу, ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, представляется право;

- Представлять руководству предприятия предложения по привлечению к ответственности инженерно- технических работников и лица из числа

Обслуживающего персонала, нарушающих правила и инструкции;

-  Представлять руководству предприятия предложения по устранению причин, порождающих нарушения требований правил и инструкций.

4.1. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, несет ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязанностей, а также за указания и распоряжения, принуждающие подчиненных к возобновлению работ, остановленных органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России.

Персонал, занимающийся обслуживанием зданий, должен находиться на удалении от объектов не дальше чем 16 км., для возможности оперативного (незамедлительного) устранения заявок (аварийных заявок) в рабочие, выходные и праздничные дни

Иные показатели, связанные с определением соответствия результатов оказанных услуг/выполненных работ потребностям заказчика, место и условия оказываемых услуг/выполняемых работ определены  в Проекте Договора.

Иметь оборудование и программное обеспечение (ПО) для удаленного доступа к узлам учета и автоматики, для круглосуточного контроля системы отопления.