Техническое задание

на приобретение газовой горелки

1.Объект закупки:

| № пп | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Горелка газовая блочная промышленная ГГБ-1,14-ГД-50 «Pikinno» или эквивалент | Вид топлива: Природный газ по ГОСТ 5542-2014 КПД: не менее 90% Род тока: переменный Тепловая мощность: не менее 0,38 МВТ и не более 1,14 МВТ Регулирование тепловой мощности: модулированное Давление газа перед горелкой: не более 0,036 Мпа (0,36 кгс/см²) Напряжение питающей сети: 3*380В Диапазон рабочего регулирования тепловой мощности: не менее от 30 % до 100 % Класс защиты электрооборудования: не ниже IP20, IP56 Уровень звуковой мощности на расстоянии 1 м: не более 80 дБ А Содержание оксидов азота (NOx) в продуктах сгорания на выходе из камеры горения во всем диапазоне рабочего регулирования: не более 80 мг/м3 Содержание оксидов углерода (СО) в продуктах сгорания на выходе из камеры горения во всем диапазоне рабочего регулирования: не более 130 мг/м3 Габариты размеры горелки не более (длина-ширина-высота): 1200*735*560 мм Масса горелки (без рампы) не более: 100 кг Датчик пламени: Электрод ионизации Газовый фильтр: В составе клапанов Регулятор давления газа: в составе клапанов Датчик давления газа: в составе клапанов Совместимость с оборудованием, имеющимся у Заказчика котел «Факел-Г» 1 МВт: наличие | 2 шт. |

2. Место поставки: Россия, Владимирская обл., г. Вязники, ул. Комсомольская б/н (котельная).

3. Срок поставки и монтажа: с момента подписания договора в течение 40 рабочих дней.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.