Техническое задание на

поставку винтового компрессора Ekomak EKO 30 CD 10 (или эквивалент) на очистные сооружения

ООО «Тейковская котельная»

В соответствии с требуемыми предприятию техническими характеристиками закупаемой продукции, предприятию подходит Винтовой компрессор Ekomak EKO 30 CD 10 (или эквивалент) в полной комплектации.

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика: | ООО «Тейковская котельная» |
| 2 | Место нахождения | г. Тейково |
| 3 | Почтовый адрес | 155040 Ивановская область, г. Тейково, ул. Сергеевская, д. 10 |
| 4 | Адрес электронной почты | teikovohbk@list.ru |
| 5 | Контактное лицо по организационным вопросам: | Рекин Андрей Владимирович 8(906)6185702 andreirekin@mail.ru |
| 6 | Предмет закупки | Наименование продукции Ед. изм. Кол-во Винтовой компрессор Ekomak EKO 30 CD 10 (или эквивалент) шт. 1 |
| 7 | Технические характеристики | Характеристики: Производительность: не менее 4760 л/мин. Давление: не менее 10 бар Мощность: не менее 30 кВт. Питание: 380 В. Габариты: не более 1520x1130x1430 мм. Тип привода: прямой, шестеренчатый Асинхронный трехфазный электродвигатель: наличие Класс защиты: не ниже IP55 Ресурс по наработке: не менее 80 000, часов Тип компрессора: Винтовой ассиметричного профиля с соотношением зубьев 4:6 Манометр: наличие Тип охлаждения: воздушное Контроллер с функциями: символьный дисплей, журнал ошибок ТО, Уровень шума: не более 74 Дб Система сепарации: с автоматическим выводом конденсата На ресивере: нет Безмасляный: нет С частотником: нет С осушителем: нет |
| 8 | Требования к качеству товаров, работ, услуг | 1. Товар должен быть новым, не бывшим в употребление, не восстановлен, разрешен к использованию на территории Российской Федерации. Товар должен иметь сертификат соответствия и техническую документацию на русском языке. Качество поставляемого товара, технические и функциональные характеристики, а так же эксплуатационные показатели должны соответствовать требованиям, установленным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара. 2. Место поставки товара: 155040, Россия, Ивановская обл., г. Тейково, ул. Запольная, 8 3. Срок поставки товара: в течение 15 недель с даты заключения договора. 3.1. В стоимость товара включена: доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы до конкретного места, указанного Заказчиком. 3.2. Поставка Товаров осуществляется в рабочие дни учреждения с 9:00 до 16:30. 4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара: 4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам, быть полностью работоспособным; 4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара); 5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара: 5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке; 5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой; 5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании; 5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. 6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара: 6.1. Гарантия качества товара – не менее 12 месяцев, но не менее гарантийного срока, установленного производителем. 6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. 6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором |