РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

### Наименование закупки: Текущий ремонт кровли актового зала Муниципального автономного учреждения «Уральский инновационный молодежный центр»

1. Объект: Нежилое здание, назначение: нежилое здание, кадастровый (условный) номер: 66:66:060282007:405), по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 41.

2.  Заказчик: Муниципальное автономное учреждение «Уральский инновационный молодежный центр», 624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 41.

3. Сроки выполнения работ: работы по текущему ремонту кровли актового зала проводятся с момента заключения договора, в течение 30 календарных дней.

4. Цель: Восстановление эксплуатационных показателей кровли здания актового зала путем проведения работ по ремонту кровли с устройством карнизных свесов и водосточных воронок с полной заменой покрытия кровли.

5. Общие требования при выполнении работ:

5.1. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с действующими нормами и правилами, Локальным сметным расчетом, техническим заданием.

Подрядчик за свой счет приобретает материалы, изделия и оборудование в полном объеме 
в соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

Перечень основных используемых при выполнении работ материалов и технологического оборудования представлен в локальном сметном расчете и обязателен для применения при выполнении работ.

5.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных 
им материалов и подтверждающих качество документов;

5.3. Применяемые строительные материалы и оборудование должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) 
к свободному обращению для применения на территории РФ.

6.  Условия выполнения работ:

6.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с объемами, указанными в локальном сметном расчете, являющимся неотъемлемой частью договора;

6.2. При выполнении работ должны соблюдаться требования и рекомендации Градостроительного кодекса РФ; Федерального закона от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и раздел «Техника безопасности» проекта организации строительства; СНиП 3-03-01 «Несущие и ограждающие конструкции»; ВСН58-88» Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта 
и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»;

6.3. Ответственность за соблюдение требований по безопасности труда при проведении работ, 
до полной сдачи объекта, несет подрядная организация;

6.4. Цена договора включает в себя расходы, в том числе расходы, связанные с проведением работ, приобретением материалов и оборудования, упаковки, транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, расходы по таможенному оформлению и страхованию, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

6.5. Подрядчик обязан предоставить Заказчику до начала работ соответствующие сертификаты качества, паспорта и пожарные сертификаты на используемые материалы и оборудование;

6.6. В обязанности Подрядчика входит: обеспечение доставки изделий и материалов к месту установки в упаковке, которая должна обеспечивать их сохранность при транспортировке 
и погрузочно-разгрузочных работах, выполнение устройства кровли, уборка мусора после проведения работ;

6.7. При выполнении приемочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы.

Запрещается выполнение последующих работ в соответствии с графиком, при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ;

6.8. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные заказчиком сроки;

6.9. В случае нанесения материального ущерба Заказчику при выполнении работ, Исполнитель возмещает ущерб в полном объеме, в размере 100% стоимости инженерного оборудования и других убытков, причинённых Заказчику.

7.  Требования к выполняемым работам:

7.1. Работы выполняются в рабочие дни с 8-00 до 16-30 часов местного времени. Работы осуществляются в функционирующем учреждении, без прекращения его деятельности. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу;

7.2. Перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет приказ о назначении ответственного за соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, качества выполняемых работ, ведения переговоров и согласований с представителем Заказчика. Необходимо провести инструктаж работникам, работающим на высоте, по технике безопасности с оформлением соответствующих документов; предоставить Заказчику справку, об отсутствии несчастных случаев при производстве данных работ.

7.3. До начала выполнения работ предоставить поименный список бригады с указанием данных удостоверения о допуске работ на высоте. При выполнении работ должны быть соблюдены правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными актами;

7.4. Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственный допуск его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представляет по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

7.5 Подрядчик обязан оградить место проведения работ (погрузочно-разгрузочная зона), обозначить данное пространство сигнальной лентой и соответствующими знаками.

7.6 Технические средства и оборудование Подрядчика не должны препятствовать перемещению транспорта Заказчика по территории;

7.7 Подрядчик полностью несет ответственность за соблюдение его работниками «Правил пожарной безопасности», «Правил техники безопасности», «Правил эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» при производстве ремонтных работ.

7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки этого Объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

7.9. Подрядчик несёт полную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников, за соблюдение правил по технике безопасности и обеспечивать своих работников предохранительными приспособлениями (страховые пояса, канаты) и средствами индивидуальной защиты. Несёт ответственность за соблюдение требований охраны труда, установленные законами, правилами и инструкциями по ОТ.

8. Требование о предоставлении при поставке товара копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ:

8.1. На применяемые материалы должны быть представлены и переданы Заказчику копии действующих сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть представлены Заказчику при подписании договора;

8.2. Товарные знаки, указанные в проекте и локальных сметных расчетах приведены для обоснования расчетов и не обязывают Подрядчика использовать материалы с указанными товарными знаками. При выполнении работ могут применяться аналогичные материалы (эквиваленты), с параметрами и характеристиками не ниже, указанных в проектной документации.

9. Особые условия Заказчика:

Подрядчик обязан:

- ежедневно после окончания работ производить уборку на месте выполнения работ и наводить порядок, убрать и вывезти строительный мусор, инструмент, в 3-х дневный срок после окончания работ;

- строительный мусор и отходы производства упаковывать в мешки, складировать в собственные контейнеры и вывозить на спецполигон собственными силами и средствами;

- складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются, данные обязанности целиком возлагаются на Подрядчика;

- на Объекте должен постоянно присутствовать ответственный уполномоченный сотрудник Подрядчика

- Заказчик не несет ответственности за сохранность инструментов, механизмов, приспособлений и т.д., вся ответственность за сохранность возлагается исключительно на Подрядчика.

10. Срок предоставления гарантий качества:

Гарантия качества выполняемых работ составляет не менее 3-х лет со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок на материалы и оборудование, которое будет установлено в ходе выполнения работ, устанавливается в соответствии с паспортом завода-изготовителя. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ или препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 10 (десяти) дней и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае, продлевается на период устранения дефектов.

11.  Порядок приема работ:

11.1. 	В течение 2 дней с даты завершения работ Подрядчик письменно извещает Заказчика 
о выполнении работ и представляет Заказчику подписанные со своей стороны 2 экземпляра Актов 
о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), счет, счет-фактуру. К извещению прилагаются оригиналы или заверенные поставщиком копии паспортов и сертификатов на материалы;

11.2. 	Заказчик в течение 5 дней с даты получения от Подрядчика документов, указанных 
в пункте 1, подписывает со своей стороны 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) и направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику;

11.3. 	В случае выявления несоответствия выполненных работ контракту или условиям настоящего Контракта, Заказчик в течение 5 дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) с указанием недостатков и сроков их устранения;

11.4. 	В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов работ, Подрядчик 
в течение 3 дней с момента его получения должен исправить выявленные недостатки;

11.5. 	Последующая сдача результата работ осуществляется Подрядчиком в порядке, предусмотренным п.12.1. – п.12.3;

11.6. 	Работы считаются принятыми с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта о приеме выполненных работ (формы КС-2).

12. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (услуг):

Ремонтные работы должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством РФ, нормами и правилами промышленной санитарии и охраны труда, требованиями пожарной безопасности, электробезопасности.

Исполнитель обязан соблюдать:

-  приказ Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», Правила устройства электроустановок. Издание 6, 7.

Исполнитель обязан обеспечить:

1. своих работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты при выполнении монтажных работ:

-касками защитными;

-наушниками противошумными;

-полумасками фильтрующими против пыли;

- щитками лицевыми для защиты от твердых летящих частиц;

-очками защитными закрытого типа;

-верхней специально одеждой (х/б комбинезон или х/б костюм);

-обувью;

-х/б перчатками.

2. рабочее место средствами пожаротушения, ограждениями, табличками, знаками.

3. выполнение всех видов работ исправными и сертифицированными электроинструментами.

Исполнитель обязан предоставить заказчику:

- приказ о назначении ответственного лица за организацию ремонтных работ;

- список сотрудников исполнителя с указанием ФИО, должности (профессии) для обеспечения 
доступа;

- предоставить заверенные копии документов сотрудников и ответственных лиц, допущенных 
к выполнению ремонтных работ.

При выполнении работ Исполнитель обязуется соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности. Ответственность за соблюдение требований по безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности при проведении работ на территории до полной сдачи Объекта несут ответственные лица Подрядчика.

Ответственность за доступ посторонних лиц в зону выполнения работ до полной сдачи Объекта несут ответственные лица Подрядчика.

Риск случайной гибели людей, при проведении работ, или случайного повреждения Объекта (кровли и здания) и других, до приемки результатов работ Заказчиком несет Исполнитель.