Раздел 1. Описание объекта закупки

(далее – Техническое задание)

# «Поставка оборудования (электрическая печь, пульт управления, блок мощности, дополнительный блок мощности)»

| № | Наименование товара | Требования к характеристикам товара | Требования к качеству закупаемой продукции, с указанием реквизитов нормативных правовых актов | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место поставки: РБ, Туймазинский р-н, с. Верхнетроицкое, ул. Базарная, 41 |
| 1 | Печи электронагревательные для саун | Размеры: Ширина не более 810мм Длина не более 470 мм Высота не более 690 мм мощность: 24 кВт Напряжение: 380 В Дистанционное управление: выносной (из-за пределов парной) Отапливаемый объем: не менее 40 м3; Облицовка из натурального камня (талькохлорит) Внутренние элементы печи из нержавеющей стали; Чаши сверху печи для ароматерапии. Вес камней: не менее 80-100 кг расположение: напольное | Соответствие ГОСТУ и техническим требования таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств" | шт. | 1 |
| 2 | Пульт управления | Размеры: Ширина не более 180 мм Длина не более 105 мм Высота не более 31 мм максимальная мощность печи: 15 кВт; диапазон регулировки температуры: 40-110*С; диапазон регулировки времени работы: 4-24 ч. Эстетический внешний вид. Расположение вне горячем помещении с программой управления | Соответствие ГОСТУ и техническим требования таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств | шт. | 1 |
| 3 | Блок мощности | Размеры: Ширина не более 245 мм Длина не более 265 мм Высота не более 75 мм мощность печи: 15 кВт; диапазон регулировки температуры: 40-110 | Соответствие ГОСТУ и техническим требования таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств | шт. | 1 |
| 4 | Дополнительный блок мощности | Ширина не более 265 мм Длина не более 245 мм Высота не более 75 мм Максимальная мощность печи: 15 кВт. | . Соответствие ГОСТУ и техническим требования таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств | шт. | 1 |

Требования к качеству и потребительским свойствам: соответствие государственным стандартам качества и техническим требованиям, указанным в настоящем техническом задании. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не проводился ремонт, в том числе восстановление, замена составных частей, восстановление потребительских свойств). Товар должен быть изготовлен из экологически чистого материала и не причинять вреда здоровью человека, а также соответствовать требованиям нормативных документов.

Упаковка товара и грузовая тара соответствующие ГОСТам и обеспечивающие сохранность товара, исключающие его порчу и уничтожение при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара

Директор  ГБСУСОССЗН ВТПНИ				                    Д.З. Ахтареева